územní plán

Lidmaň

Pořizovatel:

### městský úřad Pelhřimov

### odbor výstavby

### Oddělení územního plánu

ZpracovATEL:

Ivan Plicka Studio s.r.o.

leden 2015

Autorisace

Pořizovatel: 		Městský úřad Pelhřimov

Odbor výstavby

Oddělení územního plánu

Zpracovatel: 		Ivan Plicka Studio s.r.o.

Urbanistická část a koordinace:			Ing. arch. Ivan Plicka

Koncepce uspořádání krajiny:				Ing. Jan Dřevíkovský

Dopravní infrastruktura:				Ing. Václav Pivoňka

Technická infrastruktura				ONEGAST spol. s r.o.

Ing. Jan Císař, Ing. Zdeněk Rauš

Vyhodnocení ZPF / PUPFL:				Ing. Jan Dřevíkovský

Autorisace:

Obsah

|  | Textová část –návrh |  |
| --- | --- | --- |
| A | Vymezení zastavěného území | 6 |
| B | Základní koncepce rozvoje území obce | 6 |
|  | Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot |  |
| C | Urbanistická koncepce | 6 |
|  | Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně |  |
| D | Koncepce veřejné infrastruktury | 9 |
|  | Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování |  |
| E | Koncepce uspořádání krajiny | 12 |
|  | Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin |  |
| F | Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití | 17 |
|  | Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití,) pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v §18, odst.5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití) |  |
| G | Vymezení veřejně prospěšných staveb | 23 |
|  | Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit, případně pro které lze uplatnit předkupní právo |  |
| H | Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství | 24 |
|  | Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle §5 odst.1 katastrálního zákona |  |
| I | Stanovení kompenzačních opatření | 24 |
|  | Stanovení kompenzačních opatření podle §50 odst.6 stavebního zákona |  |
| J | Vymezení ploch a koridorů územních rezerv | 24 |
|  | Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření |  |
| K | Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci | 24 |
| L | Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie | 24 |
|  | Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti |  |
| M | Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu | 25 |
|  | Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č.9 vyhlášky č.458/2012Sb., v platném znění, stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání) |  |
| N | Stanovení pořadí změn v území (etapizace) | 25 |
| O | Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt | 25 |
| P | Údaje o územním plánu | 25 |
|  | Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části |  |

|  | Grafická část – návrh |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Výkres základního členění území 1 : 5 000 |  |
| 2 | Hlavní výkres 1 : 5 000 |  |
| 3 | Výkres koncepce technické infrastruktury 1 : 5 000 |  |
| 4 | Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 |  |

|  | Textová část – odůvodnění |  |
| --- | --- | --- |
| A | Postup pořízení územního plánu | 27 |
| B | Soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem | 27 |
| C | Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu nezastavěného území | 28 |
| D | Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů | 29 |
| E | Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů | 29 |
| F | Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí | 29 |
| G | Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 SZ | 29 |
| H | Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 SZ zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly | 30 |
| I | Komplexní zdůvodnění přijatého řešení | 30 |
| J | Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch | 47 |
| K | Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších územních vztahů | 48 |
| L | Vyhodnocení splnění požadavků zadání | 48 |
| M | Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 SZ), s odůvodněním potřeby jejich vymezení | 49 |
| N | Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa | 49 |
| O | Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění | 57 |
| P | Vyhodnocení připomínek | 57 |

|  | Grafická část – odůvodnění |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Koordinační výkres 1 : 5 000 |  |
| 2 | Výkres širších vztahů 1 : 50 000 |  |
| 3 | Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000 |  |

A	Vymezení zastavěného území

V grafické části územního plánu Lidmaň – Výkres základního členění území, Hlavní výkres - je vymezena hranice zastavěného území obce (ke dni 31.3.2013).

B	základní koncepce rozvoje území

Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Řešené území územního plánu je vymezeno správním územím obce Lidmaň, které je tvořeno katastrálním územím Lidmaň a katastrálním územím Lidmaňka.

Základní Koncepce rozvoje území

Základní koncepce ochrany a rozvoje jeho hodnot

Hlavními zásadami koncepce rozvoje řešeného území jsou: důsledná obnova a udržení kvality původní, historické urbanistické struktury jednotlivých sídel i jedinečného charakteru volné krajiny; logické doplnění a zahuštění stávající struktury zástavby jednotlivých sídel novými rozvojovými lokalitami, vycházejícími z historického prostorového a funkčního uspořádání území; důsledná ochrana volné krajiny, v níž nebudou vznikat nové samoty, či nová ohniska osídlení (stávající samoty budou rozvíjeny pouze v rozsahu zastavěného území ve stavu ke dni 31.3.2013).

Územní plán považuje stávající plochy občanské vybavenosti za plošně stabilizované a vyhovující.

Koncepce dopravní a technické infrastruktury vychází z dnešního stavu, potřeb zastavěného území a nároků nově vymezených rozvojových lokalit s cílem zajistit uspokojivý standard všem uživatelům řešeného území.

V řešeném území nebudou povolovány fotovoltaické elektrárny a větrné elektrárny; umístění fotovoltaických panelů je možné pouze na střechy objektů v plochách smíšených obytných, v plochách občanského vybavení a v plochách výroby a skladování.

Jednotlivá sídla budou rozvíjena jako samostatná, s respektem ke kvalitám přírodního prostředí, jež je obklopuje; při rozvoji sídel bude respektován charakteristický krajinný ráz řešeného území.

C	Urbanistická koncepce

Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

#### urbanistická koncepce

Územní plán navrhuje přiměřený rozvoj zástavby správního území obce Lidmaň, jímž dojde zejména k doplnění proluk a zpevnění celkové struktury zástavby, v přímé vazbě na zastavěné území jednotlivých sídel. Nová zástavba bude přiměřeně odpovídat charakteru stávající zástavby, jejímu prostorovému a funkčnímu uspořádání a historickému vývoji. Rozvoj zástavby obce bude respektovat charakteristický ráz krajiny, jedinečnou polohu obce v ní a stávající obraz sídla v krajině; nová zástavba musí být uspokojivě zapojena do struktury obce. Plochy pro individuální rekreaci nejsou územním plánem dále rozvíjeny.

Lidmaň

Územní plán navrhuje zpevnění stávající zástavby obce - doplnění stávajících proluk novou výstavbou (rozvojové lokality BV2, BV5, BV7, BV8), dále územní plán navrhuje rozšíření stávající zástavby obce logicky navazující novou zástavbou (rozvojové lokality BV1, BV3, BV4, BV6). Jedná se výhradně o rozvoj lokalit pro výstavbu rodinných domů.

Územní plán navrhuje rozšíření stávajícího sportovního areálu (rozvojová lokalita SR1). Územní plán nepředpokládá další rozvoj rekreační (chatové) zástavby.

Územní plán předpokládá rozšíření stávajícího areálu zemědělského hospodaření (rozvojové lokality ZH1, ZH2) a dále doplnění menšího zemědělského areálu při západním okraji obce (rozvojová lokalita ZH3).

Lidmaňka

Územní plán navrhuje jedinou rozvojovou lokalitu v severní části obce, jež doplní stávající zástavbu ve středu obce (rozvojová lokalita BV9). Jedná se o lokalitu pro výstavbu rodinných domů.

Bohutín, Hojava, Lhotka, Tvrziny

Ve správním území obce, v nezastavěném území se nacházejí menší sídla, v zásadě samoty, jejichž rozsah nebude – s výjimkou rozvojových lokalit BV10 a BV11 ve Lhotce – rozšiřován.

Nezastavěné území je tvořeno přírodními plochami, jejichž jedinečný krajinný ráz bude jednoznačně respektován. V nezastavěném území nebudou zakládány nové rozvojové lokality. Důsledně bude toto území chráněno před dopady rekreace, přípustná je krátkodobá rekreace, využívající cyklistické a turistické trasy. Výstavba fotovoltaických elektráren a větrných elektráren je v tomto území nepřípustná. Nové stavby dopravní a technické infrastruktury nesmí narušit stávající charakter tohoto území.

V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra. Veškeré tyto stavby není možno umisťovat v plochách přírodních; v plochách zemědělských a v plochách lesních lze umisťovat pouze nezbytné liniové stavby a stavby, zařízení a jiná opatření s nimi nezbytně související; v případě staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, hygienických zařízení, ekologických a informačních center se může jednat pouze o stavby, zařízení a jiné opatření v nezbytně nutném rozsahu, jinak musí být umisťována v jiných funkčně odpovídajích plochách.Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace dále výslovně nevylučuje.

Územní plán vymezuje stabilizované plochy a plochy změn; územní plán vymezuje plochy změn – plochy zastavitelné:

plochy Zastavitelné:

|  | způsob využití | poznámka |
| --- | --- | --- |
| BV 1 | plochy smíšené obytné – bydlení venkovské |  |
| BV 2 | plochy smíšené obytné – bydlení venkovské |  |
| BV 3 | plochy smíšené obytné – bydlení venkovské |  |
| BV 4 | plochy smíšené obytné – bydlení venkovské |  |
| BV 5 | plochy smíšené obytné – bydlení venkovské |  |
| BV 6 | plochy smíšené obytné – bydlení venkovské |  |
| BV 7 | plochy smíšené obytné – bydlení venkovské |  |
| BV 8 | plochy smíšené obytné – bydlení venkovské |  |
| BV 9 | plochy smíšené obytné – bydlení venkovské |  |
| BV 10 | plochy smíšené obytné – bydlení venkovské |  |
| BV 11 | plochy smíšené obytné – bydlení venkovské |  |
| SR 1 | plochy občanského vybavení – sport a rekreace |  |
| ZH 1 | plochy výroby a skladování – zemědělské hospodaření |  |
| ZH 2 | plochy výroby a skladování – zemědělské hospodaření |  |
| ZH 3 | plochy výroby a skladování – zemědělské hospodaření |  |

Dopravní infrastruktura: Územní plán respektuje a vymezuje základní páteřní komunikační systém správního území obce, který tvoří trasy průjezdních úseků silnice III/12818 a III/12819. Územní plán respektuje současné trasy silnice III/12818 a III/12819 a považuje je územně za dlouhodobě stabilizované, s předpokladem jejich úprav do parametrů návrhové kategorie S7,5/60. Územní plán považuje stávající systém místních a účelových komunikací, které zajišťují komunikační dostupnost a obsluhu stávající zástavby správního území města, za stabilizovaný. Komunikační dostupnost rozvojových lokalit je zajištěna buď prostřednictvím vazeb na stávající komunikační síť anebo návrhem nových místních komunikací, které budou připojeny na stávající komunikace.

Technická infrastruktura: V územním plánu je návrh technické infrastruktury veden snahou o dosažení co možná nejmenších negativních dopadů na okolní prostředí. Z převážné části se jedná o výstavbu podzemních inženýrských sítí a zařízení. Trasy sledují současné komunikace, v nových rozvojových plochách budou přizpůsobeny nové uliční síti podle urbanistického návrhu zástavby.

systém sídelní zeleně

Součástí návrhu rozvojových ploch je požadované zastoupení zeleně. Při zakládání nových ploch zeleně i při úpravách stávajících ploch sídelní zeleně je zapotřebí preferovat původní druhy dřevin.

Zeleň v sídle - návrh opatření:

- U všech rozvojových ploch dodržovat minimální zastoupení zeleně navržené územním plánem.

- Směrem do volné krajiny situovat nezastavěné části pozemků – zahrady.

- U výsadeb zeleně pronikající do volné krajiny dbát místních stanovištních podmínek.

V zastavěném území územní plán vymezuje plochy s rozdílným využitím a stanovuje podmínky pro změny jejich využití - viz kapitola F v grafické části Hlavní výkres). Jedná se o:

    - plochy vodní a vodohospodářské

    - plochy zemědělské

D	koncepce veřejné infrastruktury

Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování

návrh koncepce dopravní infrastruktury

Zásady uspořádání dopravní infrastruktury jsou vyjádřeny v Hlavním výkrese.

Silniční automobilová doprava

Územní plán respektuje a vymezuje základní páteřní komunikační systém správního území obce, který tvoří trasy průjezdních úseků silnice III/12818 a III/12819.

Územní plán respektuje současné trasy silnice III/12818 a III/12819 a považuje je územně za dlouhodobě stabilizované, s předpokladem jejich úprav do parametrů návrhové kategorie S7,5/60. Případné úpravy trasy je možné očekávat pouze v návaznosti na případné významnější stavební počiny v území související s realizací nových rozvojových lokalit.

### Navazující síť místních a účelových komunikací

Na páteřní skelet průjezdních úseků silničních tras je připojena soustava místních a účelových komunikací, které zajišťují propojení jednotlivých místních částí a sektorů, dále dopravní obsluhu jednotlivých objektů a jednotlivých obhospodařovaných ploch a pozemků. Územní plán považuje stávající systém místních a účelových komunikací, které zajišťují komunikační dostupnost a obsluhu stávající zástavby správního území obce, za stabilizovaný.

Návrh územního plánu v souladu se zadáním zakládá ve správním území nové rozvojové počiny. Komunikační dostupnost těchto rozvojových lokalit je zajištěna buď prostřednictvím vazeb na stávající komunikační síť anebo návrhem nových místních komunikací, které budou připojeny na stávající komunikace.

Rozvojové lokality správního území budou na stávající komunikace připojeny samostatnými sjezdy ve smyslu příslušných ustanovení platných norem. Komunikační struktura zastavitelných ploch  se územním plánem nevymezuje a bude řešena v rámci přípravné dokumentace.

Nově navrhované pozemky veřejných prostranství budou respektovat příslušná ustanovení platné legislativy. Navrhované místní komunikace zajišťující komunikační dostupnost a obsluhu nových rozvojových lokalit zástavby obce budou navrženy jako pozemní komunikace s obousměrným provozem, jež jsou součástí veřejného prostranství.

### Železniční doprava

Územní plán nevymezuje žádnou plochu pro dopravní infrastrukturu železniční dopravy, pro umístění staveb nebo zařízení železniční dopravy.

### Letecká doprava

Územní plán nevymezuje žádnou plochu pro dopravní infrastrukturu leteckou, pro umístění staveb nebo zařízení letecké dopravy.

### Vodní doprava

Územní plán nevymezuje žádnou plochu pro dopravní infrastrukturu vodní dopravy, pro umístění staveb nebo zařízení vodní dopravy.

### Doprava v klidu

Územní plán plně respektuje současné kapacity, které slouží pro garážování, odstavování a parkování vozidel obyvatel a návštěvníků obce.

Pro pokrytí potřeb dopravy v klidu u nově navrhovaných objektů pro bydlení, vybavenosti či jiných objektů se bude postupovat ve smyslu příslušných ustanovení platné legislativy; odstavná a parkovací stání se řeší jako součást stavby, nebo jako provozně neoddělitelná část stavby, anebo na pozemku stavby, pokud tomu nebrání omezení vyplývající ze stanovených ochranných opatření, a to v souladu s normovými hodnotami stanovenými ve smyslu příslušných ustanovení platných norem.

Každou stavbu je nezbytné vybavit, ve smyslu příslušných ustanovení platné legislativy, odpovídajícím počtem stání pro vozidla zdravotně postižených osob, které budou řešeny jako součást stavby.

cyklistická a pěší doprava

Územní plán respektuje stávající systém turisticky značených pěších tras a cyklotras a jejich současné uspořádání přejímá.

### Dopravní vybavenost

Územní plán vytváří podmínky pro zajištění funkčnosti systému zajišťujícího dostupnost a obsluhu správního území prostředky pravidelné veřejné autobusové dopravy.

Územní plán respektuje současné umístění zastávek pravidelné veřejné autobusové dopravy.

#### návrh koncepce technické infrastruktury

Zásady uspořádání technické infrastruktury jsou vyjádřeny v Hlavním výkresu – technická infrastruktura.

výčet nových staveb technické infrastruktury

Navrhované stavby technické infrastruktury se dělí podle druhu na nové investice, které souvisejí s plánovaným rozvojem výstavby v lokalitách podle příslušného funkčního využití území, nové investice doplňující technickou vybavenost stávající zástavby a dále na rekonstrukce stávajících sítí a zařízení, nezbytných pro udržení a zlepšení provozních podmínek sítí. Podle tohoto členění jsou součástí návrhu následující stavby:

- nové investice rozvojové :

Inženýrské sítě, navržené pro zásobování jednotlivých rozvojových lokalit podle urbanistického návrhu, napojené v nejbližších místech na stávající dostupnou infrastrukturu, tzn. vodovody, kanalizace splašková, čistírna odpadních vod, podle zákresu v grafických přílohách, včetně doplňujících sítí elektronických  komunikací a veřejného osvětlení.

- nové investice ve stávající zástavbě :

Kanalizace splašková a vodovodní řady v souvislosti s výstavbou v rozvojových plochách.

- rekonstrukce :

Průběžné rekonstrukce stávajících inženýrských sítí a zařízení podle provozních potřeb.

technická infrastruktura v rámci zastavitelných ploch

V územním plánu je na základě urbanistického návrhu rozvoje území navržena možnost zásobování nových objektů v plochách vymezených k zástavbě, s napojením v nejbližších místech na stávající  dostupnou  infrastrukturu. Návrh je zobrazen v grafických přílohách většinou podél hranic jednotlivých rozvojových lokalit. Vnitřní území větších rozvojových ploch není návrhem řešeno a může být  předmětem navazujících stupňů projektové dokumentace po zpracování podrobnějšího urbanisticko-architektonického návrhu zástavby. V některých rozvojových plochách jsou vedeny trasy stávajících inženýrských sítí. Zde jsou možné dvě alternativy řešení – buď trasy v území ponechat jako věcná břemena a budoucí zástavbu jejich průběhu a ochranným resp. bezpečnostním pásmům přizpůsobit nebo je v příslušném úseku pro uvolnění území přeložit. Konkrétní způsob bude nutno posoudit v průběhu zpracování podrobnější dokumentace pro předmětné lokality na základě technicko – ekonomické rozvahy a v souvislosti s požadavky na celkový způsob využití plochy.

popis navrhované koncepce technické infrastruktury

Vodní hospodářství

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Program rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina byl vypracován v  r. 2004. Textová část odpovídá údajům o stavu a návrhům v době jeho zpracování. Problematika vodního hospodářství je v porovnání s PRVK územním plánem aktualizována a doplněna.

zásobování vodou

V návrhu územního plánu je na základě urbanistického návrhu rozvoje obce navržena možnost zásobování nových objektů v plochách vymezených k zástavbě. V návrhu zásobování vodou rozvojových lokalit pro výstavbu RD budou nové řady napojeny na stávající rozvody, pokud jsou v sídlech zřízeny.

Územní plán navrhuje propojení vodovodu Dobrá Voda u Pacova – Lidmaň.

odkanalizování, likvidace odpadních vod

Splaškové vody z objektů v rozvojových plochách budou odváděny novou splaškovou kanalizací do nejbližších stok splaškového kanalizačního systému obce a dále do ČOV. V sídlech Lidmaňka, Bohutín Lhotka, Tvrziny a Hojava se s výstavbou kanalizace a ČOV nepočítá. Zde zůstane ve funkci individuální likvidace odpadních vod na vlastních nemovitostech. Výhledově lze domy vybavit některým z progresivních způsobů čištění splaškových vod – např. domovními ČOV, kompostovacím nebo chemickým WC u rekreačních objektů apod. Jednotná kanalizace není v návrhu rozvoje přípustná. Základním předpokladem pro odvádění dešťových vod je podmínka, že odtokové poměry z povrchu urbanizovaného území zůstanou srovnatelné se stavem před výstavbou, tj. změnou v území nesmí za deště docházet  ke zhoršení průtokových poměrů v toku.

Energetika – zásobování elektrickou energií

# Pro zajištění příkonu pro obytnou výstavbu v  rozvojových lokalitách podle urbanistického návrhu rozvoje a posílení distribuce nejsou navržena žádná nová vedení a zařízení primerní sítě VN. Stávající trafostanice zajistí zásobování elektrickou energií nových rozvojových lokalit včetně posílení stávající zástavby. Výkonově vyčerpané trafostanice budou v případě požadavků na zvýšení příkonu rekonstruovány. V rozvojových lokalitách bude zřízena nová kabelová síť NN. V některých oblastech současné zástavby bude stávající síť NN rekonstruována. Konkrétní požadavky na zajištění příkonu budou projednány s dodavatelem energie a provozovatelem energetických zařízení. Vyhlášená ochranná pásma stávajících energetických zařízení budou při navrhovaném rozvoji respektována.

Zásobování teplem a plynem

Do obce není zatím plyn zaveden. Důvodem je skutečnost, že případné zdroje plynu jsou od obce značně vzdálené. V současnosti je nejbližším místem s VTL plynem město Černovice s VTL přípojkou DN 100 ve vzdálenosti cca 6 km. Vzhledem ke vzdálenosti od zdrojů a ke skladbě případných odběratelů (většinou obyvatelstvo bez významných velkoodběrů) je obtížné prokázat ekonomickou efektivnost gazifikace.

Spoje – telekomunikace, radioreléové trasy

Jednotná telefonní síť bude postupně rozšiřována. Požadavky na zajištění dalších telefonních linek budou řešeny individuálně s konkrétními investory nových objektů postupně po vypracování podrobných investičních záměrů, s využitím ponechaných rezerv v kabelové síti, s použitím vysokofrekvenčních technologií atp. Ochranná pásma všech telekomunikačních zařízení je nutno v rozvojových lokalitách respektovat.

nakládání s odpady

Stávající koncepce nakládání s odpady se nemění.

##### Koncepce občanského vybavení veřejné infrastruktury

Zásady uspořádání občanského vybavení veřejné infrastruktury jsou vyjádřeny v Hlavním výkresu.

Návrh územního plánu považuje stávající občanské vybavení za plošně stabilizované.

Lze předpokládat že v rámci ploch občanského vybavení, určených pro veřejné vybavení, dojde k případné restrukturalizaci dle aktuálních nároků, plošné vymezení pro tuto funkci je ale dostatečné.

Koncepce veřejných prostranství

Zásady uspořádání veřejných prostranství jsou vyjádřeny v Hlavním výkresu.

Územní plán potvrzuje stávající veřejná prostranství sídla v řešeném území a klade důraz na uspokojivý standard veřejných prostranství, který je určujícím pro celkový obytný standard území.

V rámci regulativů pro jednotlivé rozvojové lokality jsou stanoveny základní podmínky pro vznik kvalitních veřejných prostranství v těchto nových urbanistických strukturách.

E	koncepce uspořádání Krajiny

Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin

koncepce uspořádání krajiny

Územní plán zachovává současné využití krajiny s ohledem na funkce krajiny jako jsou:  ekologická, hospodářská, vodohospodářská, lesnická a  dále jako mimolesní zeleň, trvalé travní porosty a vodní toky. Územní plán zachovává současný hodnotný charakter zdejší krajiny. Především se jedná o zachování charakteristických přírodních hodnot území, kterými jsou především (kromě terénu) hojnost rozptýlené krajinné zeleně, lesních porostů a remízů.

Územní plán využívá pro rozvoj takové plochy, které nezpochybnitelně navazují na již zastavěné území, jsou vhodné k zastavění a nevytváření nevhodný zásah do volné krajiny. Územním plánem nejsou navrhovány žádné nové plochy pro využití jež by znamenalo vytváření nových nevhodných dominant v území.

Z hlediska ochrany krajinného rázu nebudou ve správním území obce umisťovány výškové stavby v prostorech, ze kterých by se uplatňovaly jako dominanty, případně by byly v kontrastu se stávajícími dominantami kostelních věží, nebo by se uplatňovaly v interiérech komponované krajiny.

Územní plán řeší využití území tak, aby nenarušil hodnoty krajiny a jejího uspořádání. Rozvojové plochy jsou řešeny tak aby nenarušovaly obhospodařování zemědělské půdy a aby nedošlo ke kolizím ve využívání krajiny a nebyl narušen hodnotný krajinný ráz řešeného území. V nezastavěném území územní plán vymezuje plochy s rozdílným využitím a stanovuje podmínky pro změny jejich využití - viz kapitola F v grafické části Hlavní výkres). Jedná se o:

    - plochy vodní a vodohospodářské

    - plochy zemědělské

    - plochy lesní

    - plochy přírodní

Krajina - Návrh opatření

Správní území obce Lidmaň tvoří krajina, jež je svým charakterem na rozhraní mezi územím intenzivně využívaným, zejména zemědělskou výrobou a krajinou vcelku vyváženou, v níž jsou technické objekty relativně v souladu s dochovanými přírodními strukturami.

Zeleň ve volné krajině - návrh opatření:

- Pro všechny výsadby ve volné krajině používat výhradně původní přirozené druhy rostlin.

- Diverzifikovat druhovou skladbu dřevin v rámci výsadeb.

- Po výsadbách zajistit management; kromě zajištění dobrého zdravotního stavu dbát na příznivé krajinotvorné působení; bránit degradaci.

- Minimalizovat úpravy porostních okrajů.

- Směrem do volné krajiny situovat nezastavěné části pozemků – zahrady.

#### územní systém ekologické stability

V území jsou v souladu s ÚAP a ZÚR kraje Vysočina vymezeny prvky ÚSES. Při západní a jžní hranici území obce prochází osa nadregionálního biokoridoru 120 Čunkovský hřbet – Pařezitý/Roštejn. Tato osa NRBK prochází severozápadním cípem řešeného území a nepatrně zasahuje do území v jeho jižní části. Větší část území obce (západní a jižní) leží v ochranné zóně tohoto NRBK. V ose NRBK jsou na území obce Lidmaň v souladu s metodikou vymezena čtyři vložená lokální biocentra. Dále jsou na území obce vymezena dvě lokální biocentra, byť jen z části, neboť přesahují řešené území. Lokální biocentra jsou propojena biokoridory lokálního významu.

Prvky ÚSES jsou zakresleny v grafické části územního plánu.

Prvky ÚSES jsou lokalizovány v souladu s ÚAP a ZÚR kraje Vysočina. Některé prvky ÚSES jsou upraveny se snahou o bezkolizní průběh s nadějí na plnou funkčnost v budoucnosti.

Významnou součástí ÚSES jsou interakční prvky, které zprostředkovávají příznivé působení biocenter a biokoridorů na okolní ekologicky méně stabilní krajinu. Pro vymezení interakčních prvků byly využity plochy s vyšším stupněm ekologické stability.

Cílovým stavem prvků ÚSES jsou přirozená společenstva což v daném území jsou převážně lesní porosty – biková bučina (Luzulo-Fagetum).

Pro funkční využití ploch biocenter je :

- přípustné:

- současné využití;

- využití zajišťující přirozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám;

- jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu; změnou nesmí dojít ke znemožnění navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce současných ploch ÚSES;

- podmíněné:

- pouze ve výjimečných případech nezbytně nutné liniové stavby, vodohospodářské zařízení, ČOV atd.; umístěny mohou být jen při co nejmenším zásahu a narušení funkčnosti biocentra;

- nepřípustné:

- změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability), které jsou v rozporu s funkcí těchto ploch v ÚSES;

- jakékoliv změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost biocenter nebo územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění do nich;

- rušivé činnosti jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, úpravy toků, intenzifikace obhospodařování, odlesňování, těžba nerostných surovin apod., mimo činnosti podmíněné;

Pro funkční využití ploch biokoridorů je:

- přípustné:

- současné využití

- využití zajišťující vysoké zastoupení druhů organismů odpovídajících trvalým stanovištním podmínkám při běžném extenzivním zemědělském nebo lesnickém hospodaření (trvalé travní porosty, extenzivní sady, lesy apod.);

- jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu; přitom změnou nesmí dojít ke znemožnění navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce současných ploch ÚSES;

- Revitalizace vodních toků je žádoucí.

- podmíněné:

- pouze ve výjimečných případech nezbytně nutné liniové stavby křížící biokoridor pokud možno kolmo, vodohospodářské zařízení, ČOV atd.; umístěny mohou být jen při co nejmenším zásahu a narušení funkčnosti biokoridoru;

- nepřípustné:

- změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území zařazeného do ÚSES (změny druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru;

- jakékoliv změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily územní ochranu a založení chybějících částí biokoridorů, rušivé činnosti jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, úpravy toků, intenzifikace obhospodařování, odlesňování, těžba nerostných surovin apod., mimo činností podmíněných.

## Tabulková část

V tabulkové části jsou popsány prvky ÚSES (biocentra a biokoridory) v řešeném území.

Přehled biocenter

| číslo název | k.ú. stav | STG fyziotyp | výměra [ha] | popis | návrh opatření |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokální biocentra |
| LBC 01 | Dobrá Voda u Pacova, Lidmaň LBC funkční | 5AB3 BU | 2,67 na řešeném území | Lesní porost kulturní, SLT: 5S | Podpora přirozené druhové skladby: SLT 5S: JD 3-5, BK 4-5, KL+-2, LP+-1; |
| LBC 02 | Lidmaň LBC funkční vložené | 5AB3 BU | 4,05 | Lesní porost kulturní, SLT: 5S | Podpora přirozené druhové skladby: SLT 5S: JD 3-5, BK 4-5, KL+-2, LP+-1 |
| LBC 03 | Lidmaň LBC funkční vložené | 5AB3, 5B4 BU | 5,56 | Lesní porost kulturní, SLT: 5S, 5V | Podpora přirozené druhové skladby: SLT 5S: JD 3-5, BK 4-5, KL+-2, LP+-1; SLT 5V: BK 2-5, JD 2-4, KL 1-3, JS+-2, JLH 1, OL (SM) |
| LBC 04 | Lidmaň LBC funkční vložené | 5AB3, 5AB4-5, 5B4 BU, LO, VO | 8,90 | Lesní porost smíšený SLT: 5S, 5V, 6O, 6G, rybník s litorálem, břehové porosty VR, OL | Zachovat současný stav, ochrana, podpora přirozené druhové skladby: SLT 5S: JD 3-5, BK 4-5, KL+-2, LP+-1; SLT 5V: BK 2-5, JD 2-4, KL 1-3, JS+-2, JLH 1, OL (SM); SLT 6O: SM 3-5, JD 4-5, BK 1-2; SLT 6G: SM 6, JD 4, BK, OL |
| LBC 05 | Lidmaň LBC funkční vložené | 5AB3, 5B5 BU, MT | 4,76 | Lesní porost smíšený SLT: 5S vlhká louka | Zachovat současný stav, ochrana, podpora přirozené druhové skladby: SLT 5S: JD 3-5, BK 4-5, KL+-2, LP+-1; extenzivní obhospodařování luk |
| LBC 06 | Lidmaň, Markvarec u Nové Cerekve, Moraveč LBC částečně funkční | 5AB3, 5AB4, 5B3 BU | 4,34 na řešeném území | Lesní porost kulturní, SLT: 5S, 5K, 6O | Podpora přirozené druhové skladby: SLT 5S: JD 3-5, BK 4-5, KL+-2, LP+-1; SLT 5K: BK 5-9, JD 1-5, SM +-1; SLT 6O: SM 3-5, JD 4-5, BK 1-2 |

Přehled biokoridorů

| Nadregionální biokoridory |
| --- |
| číslo název | k.ú. stav | STG fyziotyp | délka | Návrh opatření |
| 120 Čunkovský hřbet – Pařezitý/Roštejn | Lidmaň (v řešeném území) NRBK funkční, část nefunkční (v řešeném území) | 5AB3, 5AB4, 5AB5, 5B4 BU, SE v řešeném území | 700 m, max. 800 m, celkem na řešeném území 2 745 m | Na orné půdě založit TTP, extenzivní hospodaření, postupné založení přirozených porostů, v lesích podpora přirozené druhové skladby: SLT 5S: JD 3-5, BK 4-5, KL+-2, LP+-1; SLT 5V: BK 2-5, JD 2-4, KL 1-3, JS+-2, JLH 1, OL (SM); SLT 6O: SM 3-5, JD 4-5, BK 1-2; SLT 6G: SM 6, JD 4, BK, OL |
| Lokální biokoridory |
| LBK 01 | Lidmaň LBK funkční | 5AB3, 5B3, 5AB4 BU | 1 620 m | Zachovat současný stav, podpora přirozené druhové skladby: SLT 5S: JD 3-5, BK 4-5, KL+-2, LP+-1; SLT 5K: BK 5-9, JD 1-5, SM +-1; SLT 6O: SM 3-5, JD 4-5, BK 1-2 |
| LBK 02 | Lidmaň, Černovice u Tábora LBK funkční (v řešeném území) | 5AB3, 5B5 BU, LO, MT na řeš. území | 677 m na řešeném území | Zachovat současný stav, ochrana, extenzivní obhospodařování, ponechat přirozenému vývoji, v lesích podpora přirozené druhové skladby: SLT 5S: JD 3-5, BK 4-5, KL+-2, LP+-1. |
| LBK 03 | Lidmaňka, Moraveč LBK funkční (v řešeném území) | 3AB3 BU na řeš. území | 733 m na řešeném území | Zachovat současný stav, podpora přirozené druhové skladby: SLT 5S: JD 3-5, BK 4-5, KL+-2, LP+-1. |
| LBK 04 | Lidmaň, Markvarec u Nové Cerekve LBK funkční (v řešeném území) | 3AB3 BU na řeš. území | 202 m na řešeném území | Zachovat současný stav, podpora přirozené druhové skladby: SLT 5S: JD 3-5, BK 4-5, KL+-2, LP+-1. |

Prostupnost krajiny

Územní plán neřeší nové polní a pěší cesty v krajině ovšem zachovává současnou cestní síť. Řešené území je protkáno dostatečnou sítí cest, v krajině nejsou žádné významnější bariery omezující prostupnost krajiny.

Současnou prostupnost zdejší krajiny je možné hodnotit jako vyhovující. V rámci dalšího rozvoje území je nepřípustné další scelování pozemků zemědělské půdy a další rušení polních cest. Je též zapotřebí zachovat veřejný průchod krajinou a neuzavírat cesty v krajině pro pěší a cyklistickou veřejnost.

Pro prostupnost krajiny je:

- přípustné:

- současné využití;

- omezení provozu motorových vozidel po účelových zemědělských cestách;

- případné doplnění sítě polních cest v rámci pozemkových úprav;

- realizace cyklostezek;

- podmíněné:

- pouze ve výjimečných případech omezení přístupnosti do volné krajiny, případně zrušení cest pouze s náhradním řešením propustnosti krajiny;

- nepřípustné:

- uzavírání cest pro veřejnost s výjimkou motorových vozidel;

- rušení cest bez náhradního řešení.

Protierozní opatření

Využití území dle územního plánu nezvyšuje erozní ohrožení půd v území. Naopak vymezení ÚSES a zvýšení podílu trvalé zeleně je faktorem snižujícím erozní ohrožení pozemků.

Pro omezení eroze krajiny je:

- přípustné:

- zvyšování podílu trvalých travních porostů;

- zakládání porostů krajinné zeleně;

- členění velkých celků zemědělské půdy;

- nepřípustné:

- scelování pozemků orné půdy;

- likvidace či poškozování porostů krajinné zeleně;

- zvyšování podílu orné půdy (zorňování existujících ploch travních porostů);

- poškozování břehových porostů a nevhodné úpravy toků (napřimování, zatrubňování apod.)

Opatření proti povodním

Základním opatřením proti povodním je zadržování vody v krajině. Toto spočívá mimo jiné v zachování volných prostor v údolních nivách vodních toků pro povodňové rozlivy, revitalizace vodních toků a zvyšování zastoupení trvalé vegetace v krajině.

Opatření pro obnovu a zvyšování ekologické stability krajiny

Nejvýznamnějším opatřením pro obnovu a zvyšování ekologické stability krajiny je realizace územním plánem vymezených prvků ÚSES a jejich ochrana.

Koncepce rekreačního využívání krajiny

Řešené území je krajinářsky cenným územím a má silné předpoklady pro rekreační a turistické využití území.

Zdejší krajina je vhodná pro pěší a cyklistickou turistiku a pro rozvoj agroturistiky. Agroturistické aktivity mohou být vhodným rozvojovým využitím území, především menších sídel na území města.

Dobývání ložisek nerostných surovin

V územním plánu se nepředpokládá využití území pro těžební činnosti.

F	Stanovení podmínek pro využití ploch

s rozdílným způsobem využití

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití,) pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v §18, odst.5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)

Stanovení podmínek pro využití ploch

s rozdílným způsobem využití

legenda hlavního výkresu

Řešené území Územního plánu Lidmaň je členěno na jednotlivé polyfunkční plochy – stabilizované plochy a plochy změn. Pro jednotlivé plochy jsou stanoveny následující podmínky funkčního využití a prostorového uspořádání.

Pro jednotlivé lokality (plochy zastavitelné) jsou uvedeny případné doplňující podmínky.

Plochy smíšené obytné

Plochy smíšené obytné – bydlení venkovské   (BV)

Hlavní funkční využití: stavby pro bydlení – rodinné domy.

Přípustné funkční využití: stavby dopravní a technické infrastruktury a stavby plnící funkci doplňkovou ke stavbě hlavní.

Podmíněně přípustné funkční využití: školská zařízení, kulturní zařízení, sportovní zařízení, zdravotnická a sociální zařízení, církevní zařízení, ubytovací zařízení, zařízení veřejného stravování, obchodní zařízení a zařízení služeb.  Podmínkou je, že nesmí být v rozporu s hlavním funkčním využitím, nesmí nijak narušit stávající charakter území a nesmí nijak snižovat svým provozem stávající obytný standard území.

Nepřípustné funkční využití: veškeré funkční využití, které je neslučitelné, není v souladu, či nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným funkčním využitím; fotovoltaické elektrárny a větrné elektrárny, s výjimkou fotovoltaických panelů na střechách budov.

Prostorové uspořádání: max. zastavěnost parcely (nadzemními objekty): 30% (pro parcely o velikosti do 2.000 m2), resp. 20% (pro parcely o velikosti 2.001 m2 až 3.000 m2), resp. 10% (pro parcely o velikosti 3.001 m2 a větší); minimální zastoupení zeleně na parcele: 30% (pro parcely o velikosti do 2.000 m2), resp. 50% (pro parcely o velikosti 2.001 m2 až 3.000 m2), resp. 70% (pro parcely o velikosti 3.001 m2 a větší); max. výška nadzemních objektů: 8,0 metrů od průměrné hladiny terénu v půdorysu objektu; nové místní komunikace budou navrženy jako pozemní komunikace s obousměrným provozem, jež jsou součástí veřejného prostranství; odstav motorových vozidel nutno zajistit na vlastním pozemku.

Lokalita BV1 - doplňující podmínky:

Lokalita je určena pro výstavbu izolovaných rodinných domů, nová zástavba (rodinné domy) bude přiměřeně přiléhat k místním komunikacím, které lemují lokalitu ze severu a jihu, zástavba bude soustředěna převážně ve východní části lokality, směrem k západnímu okraji lokality budou umístěny plochy zahrad.

Lokalita BV2 - doplňující podmínky:

Lokalita je určena pro výstavbu izolovaných rodinných domů, nová zástavba (rodinné domy) bude přiměřeně přiléhat k místním komunikacím, které lemují lokalitu z jihu a ze západu, směrem dovnitř lokality budou umístěny plochy zahrad.

Lokalita BV3 - doplňující podmínky:

Lokalita je určena pro výstavbu izolovaných rodinných domů, nová zástavba (rodinné domy) bude přiměřeně přiléhat  k (nové) místní komunikaci, která lemuje lokalitu ze západu, směrem dovnitř lokality budou umístěny plochy zahrad.

Lokalita BV4 - doplňující podmínky:

Lokalita je určena pro výstavbu izolovaných rodinných domů, nová zástavba (rodinné domy) bude přiměřeně přiléhat  k místním komunikacím, které lemují lokalitu ze západu a z jihu, směrem dovnitř lokality budou umístěny plochy zahrad.

Lokalita BV5 - doplňující podmínky:

Lokalita je určena pro výstavbu 1 izolovaného rodinného domu, nová zástavba (rodinný dům) bude přiměřeně přiléhat  k místní komunikaci, která lemuje lokalitu z jihu, směrem dovnitř lokality budou umístěny plochy zahrad.

Lokalita BV6 - doplňující podmínky:

Lokalita je určena pro výstavbu izolovaných rodinných domů, nová zástavba (rodinné domy) bude přiměřeně přiléhat  k místní komunikaci, která lemuje lokalitu z jihu, směrem dovnitř lokality budou umístěny plochy zahrad; veškeré stavební objekty v lokalitě musí respektovat minimální odstup od hranice lesa (plochy lesní) 20 metrů.

Nová obytná zástavba v lokalitě bude realizována mimo ochranné pásmo ČOV.

Nová zástavba v lokalitě bude respektovat nezastavitelný pás v šíři min. 6 m podél Cerekvického potoka.

Lokalita BV7 - doplňující podmínky:

Lokalita je určena pro výstavbu 1 izolovaného rodinného domu, případně pro rozšíření zástavby z přilehlého zastavěného území.

Lokalita BV8 - doplňující podmínky:

Lokalita je určena pro výstavbu izolovaných rodinných domů, nová zástavba (rodinné domy) bude přiměřeně přiléhat  k místní komunikaci, která lemuje lokalitu z východu, směrem dovnitř lokality budou umístěny plochy zahrad.

Lokalita BV9 - doplňující podmínky:

Lokalita je určena pro výstavbu izolovaných rodinných domů, nová zástavba (rodinné domy) bude přiměřeně přiléhat  k místní komunikaci, která lemuje lokalitu z jihu, výjimečně k (nové) místní komunikaci ze severu, směrem dovnitř lokality budou umístěny plochy zahrad.

Lokalita BV10 - doplňující podmínky:

Lokalita je určena pro výstavbu izolovaných rodinných domů, nová zástavba (rodinné domy) bude přiměřeně přiléhat  k místním komunikacím, které lemují lokalitu ze severu a z východu, směrem dovnitř lokality budou umístěny plochy zahrad; veškeré stavební objekty v lokalitě musí respektovat minimální odstup od hranice lesa (plochy lesní) 20 metrů.

Lokalita BV11 - doplňující podmínky:

Lokalita je určena pro výstavbu izolovaných rodinných domů, nová zástavba (rodinné domy) bude přiměřeně přiléhat  k místní komunikaci, která lemuje lokalitu ze severu, směrem dovnitř lokality budou umístěny plochy zahrad.

Plochy občanského vybavení

Plochy občanského vybavení  – veřejné vybavení   (VV)

Hlavní funkční využití: zařízení veřejné správy, školská zařízení, zdravotnická zařízení, sociální zařízení, kulturní zařízení, církevní zařízení.

Přípustné funkční využití: technická infrastruktura.

Podmíněně přípustné funkční využití: ubytovací zařízení, obchodní zařízení a zařízení služeb. Podmínkou je, že nesmí být v rozporu s hlavním funkčním využitím, nesmí narušit stávající charakter území a nesmí nijak snižovat svým provozem stávající obytný standard sousedních území.

Nepřípustné funkční využití: veškeré funkční využití, které je neslučitelné, není v souladu, či nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným funkčním využitím; fotovoltaické elektrárny a větrné elektrárny, s výjimkou fotovoltaických panelů na střechách budov.

Prostorové uspořádání: max. zastavěnost parcely (nadzemními objekty): 40%; max. výška nadzemních objektů: 10,0 m od průměrné hladiny terénu v půdorysu objektu; nové místní komunikace budou navrženy jako pozemní komunikace s obousměrným provozem, jež jsou součástí veřejného prostranství;  odstav motorových vozidel nutno zajistit na vlastním pozemku.

Plochy občanského vybavení  – sport a rekreace   (Sr)

Hlavní funkční využití: sportovní zařízení, sportovní plochy.

Přípustné funkční využití: technická infrastruktura.

Podmíněně přípustné funkční využití: zařízení nezbytně nutná pro provoz plochy. Podmínkou je, že nesmí být v rozporu s hlavním funkčním využitím a nesmí narušit stávající charakter území.

Nepřípustné funkční využití: veškeré funkční využití, které je neslučitelné, není v souladu, či nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným funkčním využitím; fotovoltaické elektrárny a větrné elektrárny, s výjimkou fotovoltaických panelů na střechách budov.

Prostorové uspořádání: odstav motorových vozidel nutno zajistit na vlastním pozemku.

Lokalita SR1 - doplňující podmínky:

V dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno, že nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku v nejbližších chráněných vnitřních a venkovních prostorech.

Plochy rekreace

Plochy rekreace  – individuální rekreace   (IR)

Hlavní funkční využití: rekreační zařízení pro individuální, rodinnou rekreaci.

Přípustné funkční využití: drobné pěstební plochy pro pěstování ovoce, zeleniny a okrasných rostlin.

Podmíněně přípustné funkční využití: drobná sportovní zařízení. Podmínkou je, že nesmí být v rozporu s hlavním funkčním využitím, nesmí nijak narušit stávající charakter území a nesmí nijak snižovat svým provozem stávající obytný standard území.

Nepřípustné funkční využití: veškeré funkční využití, které je neslučitelné, není v souladu, či nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným funkčním využitím; fotovoltaické elektrárny a větrné elektrárny, s výjimkou fotovoltaických panelů na střechách budov.

Prostorové uspořádání: max. zastavěnost parcely (nadzemními objekty): 35%; max. výška nadzemních objektů: 8,0 metrů od průměrné hladiny terénu v půdorysu objektu; nové místní komunikace budou navrženy jako pozemní komunikace s obousměrným provozem, jež jsou součástí veřejného prostranství; odstav motorových vozidel nutno zajistit na vlastním pozemku.

Plochy výroby a skladování

Plochy výroby a skladování  – výroba nerušící, obchod, služby   (VN)

Hlavní funkční využití: stavby a zařízení pro výrobu nerušící, obchod a služby, plochy a zařízení pro skladování, stavby pro administrativu; nerušící výrobou, obchodem a službami se rozumí taková výroba, obchod a služby, kdy negativní účinky a vlivy staveb a jejich zařízení nenarušují provoz a užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nezhoršují životní prostředí ve stavbách a v okolí jejich dosahu nad přípustnou míru; míra negativních účinků a vlivů a způsob jejich omezení musí být přiměřeně prokázány v dokumentaci pro územní řízení, popř. v projektové dokumentaci pro stavební povolení, a ověřeny po dokončení stavby měřením před vydáním kolaudačního rozhodnutí.

Přípustné funkční využití: ubytovací zařízení, zařízení veřejného stravování, čerpací stanice pohonných hmot.

Podmíněně přípustné funkční využití: obchodní zařízení a zařízení služeb. Podmínkou je, že nesmí nijak narušit stávající charakter území.

Nepřípustné funkční využití: veškeré funkční využití, které je neslučitelné, není v souladu, či nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným funkčním využitím; fotovoltaické elektrárny a větrné elektrárny, s výjimkou fotovoltaických panelů na střechách budov.

Prostorové uspořádání: max. zastavěnost parcely nadzemními objekty: 50%; max. výška nadzemních objektů: 10 m od průměrné hladiny terénu v půdorysu objektu; minimální zastoupení zeleně v lokalitě: 10%; nové místní komunikace budou navrženy jako pozemní komunikace s obousměrným provozem, jež jsou součástí veřejného prostranství; odstav motorových vozidel nutno zajistit na vlastním pozemku.

Plochy výroby a skladování – zemědělské hospodaření   (ZH)

Hlavní funkční využití: stavby a zařízení pro zemědělské hospodaření, plochy a zařízení pro skladování plodin, hnojiv a chemických přípravků pro zemědělství, manipulační plochy, stavby a zařízení pro provoz a údržbu, veterinární zařízení.

Přípustné funkční využití: zařízení veřejného stravování, čerpací stanice pohonných hmot – vždy v souvislosti s hlavním funkčním využitím.

Podmíněně přípustné funkční využití: obchodní zařízení a zařízení služeb – vždy v souvislosti s hlavním funkčním využitím; objekty a stavby pro bydlení správce zařízení, bude-li prokázán soulad s požadavky právních předpisů na ochranu zdraví před hlukem, a zůstanou-li zachovány požadavky na pohodu bydlení. Podmínkou je, že nesmí být v rozporu s hlavním funkčním využitím, nesmí narušit stávající charakter území a nesmí nijak snižovat svým provozem stávající obytný standard sousedních území.

Nepřípustné funkční využití: veškeré funkční využití, které je neslučitelné, není v souladu, či nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným funkčním využitím; fotovoltaické elektrárny a větrné elektrárny, s výjimkou fotovoltaických panelů na střechách budov.

Prostorové uspořádání: max. zastavěnost parcely (nadzemními objekty): 50%; minimální zastoupení zeleně na parcele: 10%; max. výška nadzemních objektů: 10 m od průměrné hladiny terénu v půdorysu objektu; nové místní komunikace budou navrženy jako pozemní komunikace s obousměrným provozem, jež jsou součástí veřejného prostranství; odstav motorových vozidel nutno zajistit na vlastním pozemku.

Lokalita ZH1 - doplňující podmínky:

Max. zastavěnost lokality nadzemními objekty: 40%; minimální zastoupení zeleně na parcele: 20%.

Lokalita ZH2 - doplňující podmínky:

Max. zastavěnost lokality nadzemními objekty: 40%; minimální zastoupení zeleně na parcele: 20%.

Plochy technické infrastruktury

Plochy technické infrastruktury   (TI)

Hlavní funkční využití: stavby a zařízení technické infrastruktury (zásobování vodou, odkanalizování a likvidaci odpadních vod, zásobování plynem, zásobování teplem, zásobování elektrickou energií, telekomunikace).

Přípustné funkční využití: dopravní infrastruktura.

Podmíněně přípustné funkční využití: -.

Nepřípustné funkční využití: veškeré funkční využití, které je neslučitelné, není v souladu, či nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným funkčním využitím; fotovoltaické elektrárny a větrné elektrárny, s výjimkou fotovoltaických panelů na střechách budov.

Prostorové uspořádání: max. zastavěnost parcely (nadzemními objekty a zpevněnými plochami): 90%; max. výška nadzemních objektů: 6 m od průměrné hladiny terénu v půdorysu objektu (výjimku lze připustit v případě technologických zařízení, které nelze realizovat jinak); odstav motorových vozidel nutno zajistit na vlastním pozemku. Případné nové trafostanice budou provedeny pouze jako stožárové, nebo podzemní.

Plochy veřejných prostranství

plochy veřejných prostranství   (PVP)

Hlavní funkční využití: plochy veřejných prostranství bez omezení přístupu; součástí veřejných prostranství je sídelní zeleň.

Přípustné funkční využití: technická a dopravní infrastruktura; mobiliář.

Podmíněně přípustné funkční využití: -.

Nepřípustné funkční využití: veškeré funkční využití, které je neslučitelné, není v souladu, či nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným funkčním využitím.

Prostorové uspořádání: nové místní komunikace budou navrženy jako pozemní komunikace s obousměrným provozem, jež jsou součástí veřejného prostranství.

Plochy vodní a vodohospodářské

Plochy vodní a vodohospodářské   (pv)

Hlavní funkční využití: vodní plochy a vodní toky.

Přípustné funkční využití: ÚSES; stavby a zařízení pro provoz a údržbu dané plochy; technická infrastruktura.

Podmíněně přípustné funkční využití: -.

Nepřípustné funkční využití: veškeré funkční využití, které je neslučitelné, není v souladu, či nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným funkčním využitím; fotovoltaické elektrárny a větrné elektrárny. V plochách vodních a vodohospodářských není dovoleno oplocování vodních ploch a vodních toků (s výjimkou ohradníků, nebo dřevěných bradel).

Prostorové uspořádání: vodní plochy a vodní toky, včetně jejich břehových porostů, budou maximálně chráněny; podél koryt vodních toků bude respektován min. 8 metrů široký manipulační pruh.

Plochy zemědělské

Plochy zemědělské   (PZ)

Hlavní funkční využití: zemědělský půdní fond (ZPF).

Přípustné funkční využití: ÚSES, plochy vodní a vodohospodářské.

Podmíněně přípustné funkční využití: stavby a zařízení pro provoz a údržbu dané plochy - podmínkou je, že nesmí být v rozporu s hlavním funkčním využitím, nesmí nijak narušit stávající charakter území a nesmí nijak snižovat svým provozem stávající obytný standard sousedních území; dopravní a technická infrastruktura – podmínkou je neexistence prokazatelně alternativního řešení.

Nepřípustné funkční využití: veškeré funkční využití, které je neslučitelné, není v souladu, či nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným funkčním využitím; fotovoltaické elektrárny a větrné elektrárny. V plochách zemědělských není dovoleno oplocování (s výjimkou ohradníků, nebo dřevěných bradel).

Prostorové uspořádání: v plochách zemědělských budou maximálně chráněny významné krajinné prvky ze zákona (pozemky určené k plnění funkcí lesa, plochy vodní a vodní toky, údolní nivy) i další významné prvky stávající zeleně (remízky, meze, skupiny stromů, aleje).

Plochy zemědělské - pěstební   (PZP)

Hlavní funkční využití: zemědělský půdní fond (ZPF) – plochy pro pěstování ovoce, zeleniny, okrasných rostlin; zahrádkářské chaty a další stavby a zařízení pro provoz a údržbu dané plochy.

Přípustné funkční využití: ÚSES, plochy vodní a vodohospodářské.

Podmíněně přípustné funkční využití: -.

Nepřípustné funkční využití: veškeré funkční využití, které je neslučitelné, není v souladu, či nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným funkčním využitím; fotovoltaické elektrárny a větrné elektrárny.

Prostorové uspořádání: v plochách zemědělských - pěstebních budou maximálně chráněny významné krajinné prvky ze zákona (pozemky určené k plnění funkcí lesa, plochy vodní a vodní toky, údolní nivy) i další významné prvky stávající zeleně (remízky, meze, skupiny stromů, aleje).

Plochy lesní

Plochy lesní   (PL)

Hlavní funkční využití: pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL).

Přípustné funkční využití: ÚSES, plochy vodní a vodohospodářské.

Podmíněně přípustné funkční využití: stavby a zařízení pro provoz a údržbu dané plochy - podmínkou je, že nesmí být v rozporu s hlavním funkčním využitím, nesmí nijak narušit stávající charakter území a nesmí nijak snižovat svým provozem stávající obytný standard sousedních území; dopravní a technická infrastruktura – podmínkou je neexistence prokazatelně alternativního řešení.

Nepřípustné funkční využití: veškeré funkční využití, které je neslučitelné, není v souladu, či nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným funkčním využitím; fotovoltaické elektrárny a větrné elektrárny. V plochách lesních není dovoleno oplocování (s výjimkou ohradníků, nebo dřevěných bradel).

Prostorové uspořádání:-

Plochy přírodní

Plochy přírodní   (PP)

Hlavní funkční využití: plochy přírodní, zajišťující podmínky pro ochranu přírody a krajiny.

Přípustné funkční využití: ÚSES, plochy vodní a vodohospodářské.

Podmíněně přípustné funkční využití: dopravní a technická infrastruktura – podmínkou je neexistence prokazatelně alternativního řešení.

Nepřípustné funkční využití: veškeré funkční využití, které je neslučitelné, není v souladu, či nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným funkčním využitím; fotovoltaické elektrárny a větrné elektrárny. V plochách přírodních není dovoleno oplocování (s výjimkou ohradníků, nebo dřevěných bradel).

Prostorové uspořádání: -.

G	Vymezení veřejně prospěšných staveb

Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit

#### Veřejně prospěšné stavby

Veřejně prospěšné stavby jsou znázorněny v grafické části územního plánu ve Výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.

Územní plán navrhuje následující veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit (VPS):

VPS-TI1    vodovod – propojení Dobrá Voda u Pacova - Lidmaň

#### veřejně prospěšná opatření

Územní plán navrhuje následující veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit (VPO):

VPO-E1	nadregionální biokoridor (120; ZÚR Kraje Vysočina: U 015)

##### stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu

Územní plán nenavrhuje žádné stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit.

## Plochy pro asanaci

Územní plán nenavrhuje žádné plochy k asanaci, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit.

H	Vymezení veřejně prospěšných staveb

a veřejných prostranství

Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů

Územní plán nenavrhuje žádné další veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo.

I	Stanovení kompenzačních opatření

Územní plán nestanovuje žádná kompenzační opatření podle §50 odst.6 stavebního zákona v platném znění.

J	Vymezení ploch a koridorů územních rezerv

Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření

Územní plán nevymezuje žádné plochy ani koridory územních rezerv.

K	Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci

Územní plán nevymezuje žádné plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci.

L	Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie

Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

Územní plán nestanovuje žádné plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie.

M	Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu

Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu, stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání)

Územní plán nevymezuje žádné plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu.

N 	Stanovení pořadí změn v území (etapizace)

Vzhledem k rozsahu a charakteru rozvojových lokalit (zastavitelného území) není třeba stanovovat pořadí změn.

O 	Vymezení architektonicky

nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace

jen autorizovaný architekt

Stavbou, pro kterou může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace a autorský dozor jen autorizovaný architekt, je nemovitá kulturní památka kostel Narození Panny Marie v Lidmani.

P	Údaje o územním plánu

Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Návrh územního plánu Lidmaň sestává z textové části a z části grafické.

Část textová má celkem 26 stran a sestává z následujících kapitol:

| A | Vymezení zastavěného území |  |
| --- | --- | --- |
| B | Základní koncepce rozvoje území obce |  |
| C | Urbanistická koncepce |  |
| D | Koncepce veřejné infrastruktury |  |
| E | Koncepce uspořádání krajiny |  |
| F | Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití |  |
| G | Vymezení veřejně prospěšných staveb |  |
| H | Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb |  |
| I | Stanovení kompenzačních opatření |  |
| K L M N | Stanovení pořadí změn v území (etapizace) Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu Stanovení pořadí změn v území (etapizace) |  |
| O | Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt |  |
| P | Údaje o územním plánu |  |

Část grafická obsahuje celkem 4 výkresy:

| 1 | Výkres základního členění území 1 : 5 000 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Hlavní výkres 1 : 5 000 |  |
| 3 | Výkres koncepce technické infrastruktury 1 : 5 000 |  |
| 4 | Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 |  |

Odůvodnění

A	Postup pořízení územního plánu

Zpracuje pořizovatel – viz OOP.

B	Soulad návrhu územního plánu

s politikou územního rozvoje

a územně plánovací dokumentací

vydanou krajem

- Pro územní plán Lidmaň nevyplývají z Politiky územního rozvoje (schválené usnesením vlády České republiky č. 929, ze dne 20. 7. 2009) žádné specifické požadavky a nároky; správní území obce Lidmaň neleží v rozvojových oblastech a rozvojových osách vymezených v politice územního rozvoje. Pro územní plán Lidmaň vyplývají z Politiky územního rozvoje (schválené usnesením vlády České republiky č. 929, ze dne 20. 7. 2009) obecné republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. Tyto republikové priority jsou obsažené v Politice územního rozvoje v kapitole 2.2:

              - 14) „Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví...“

Územní plán Lidmaň stanovuje podmínky pro rozvoj ploch – jak stabilizovaných, tak rozvojových – jež zajišťují přirozenou kontinuitu rozvoje území s respektem k jeho stávajícím hodnotám; tyto podmínky jsou především formulovány v kapitole Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.

- 16) „Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území.“

- Územní plán Lidmaň stanovuje podmínky budoucího rozvoje na základě komplexního pohledu na možnosti i potencionální limity, plynoucí z kvalit a charakteru řešeného území; cílem územního plánu bylo stanovit základní pravidla budoucího rozvoje území, vycházející na jedné straně z požadavků na přirozený rozvoj území a na druhé straně z nutnosti ochránit stávající kvalitu prostředí.

    - 22) „Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).“

- Územní plán Lidmaň předpokládá přiměřený rozvoj turistických aktivit; územní plán nepředpokládá rozvoj individuální rekreace (chatová zástavba).

    - Správní území obce Lidmaň se nachází v řešeném území vydaných Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ze dne 16.9.2008, která nabyly účinnosti dne 22.11.2008 a aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, které nabyly účinnosti dne 23.10.2012. Ze Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina nevyplývají speciální požadavky na zapracování do územního plánu obce Lidmaň.

        - Vyhodnocení souladu Územního plánu Lidmaň se stanovenými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, obsaženými v Zásadách územního rozvoje Kraje Vysočina:

        - Územní plán vytváří podmínky pro vyvážený rozvoj správního území obce, založený na příznivém životním prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a udržení sociální soudržnosti obyvatel.

        - Územní plán vytváří podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, soustřeďuje se na zachování a obnovu rozmanitosti krajiny a posílení její stability, minimalizaci záboru zemědělského půdního fondu a negativních zásahů do pozemků určených k plnění funkcí lesa, ochranu charakteristického krajinného rázu území a ochranu životního prostředí, zachování a citlivé doplnění výrazu sídla, s cílem nenarušovat jeho cennou urbanistickou strukturu a omezení fragmentarizace krajiny.

        - Územní plán vytváří podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností, pro posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí sídla a pro vyvážené a efektivní využívání zastavěného území obce.

C	Soulad s cíli a úkoly územního plánování,

zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu

nezastavěného území

Územní plán Lidmaň byl zpracován v souladu s cíly a úkoly územního plánování tak, jak jsou vymezeny v ustanovení §18 a §19 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v aktuálním znění (stavební zákon).

Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a pro rozvoj, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích – tři pilíře udržitelného rozvoje: ekologický, ekonomický a sociální.

Územní plán Lidmaň naplňuje požadavek na soulad s cíli územního plánování vytvořením komplexního názoru na urbanistické řešení správního území obce, vymezením a stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (funkční regulativy), upřesněním podmínek pro využití jednotlivých lokalit - plochy zastavitelné, plochy přestavby (doplňující funkční regulativy, prostorové regulativy), definováním podmínek pro dopravní a technickou infrastrukturu a stanovením podmínek pro ochranu nezastavěného území a cenného krajinného rázu řešeného území.

Územní plán Lidmaň vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v řešeném území, zejména se zřetelem na péči o životní prostředí a ochranu jeho hlavních složek – půdy, vody a ovzduší.

Územní plán Lidmaň naplňuje úkoly územního plánování tím, že stanovuje celkovou koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území, že v procesu zpracování prověřil a posoudil potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání, že stanovil podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a definoval tak urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území, že urbanistickou koncepcí stanovil podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území, že stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití vytváří podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro vysoký standard prostředí, a že vytváří v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny v území.

D	Soulad s požadavky stavebního zákona

a jeho prováděcích předpisů

Územní plán Lidmaň je zpracován v souladu se zákonem č.183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a prováděcími vyhláškami:

- Vyhláškou č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění;

- Vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.

E	Soulad s požadavky

zvláštních právních předpisů

a se stanovisky dotčených orgánů

podle zvláštních právních předpisů,

popřípadě s výsledkem řešení rozporů

Územní plán Lidmaň je zpracován v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů.

Soulad s požadavky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů zpracuje pořizovatel – viz OOP.

F	Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí

S ohledem na charakter řešeného území Územního plánu Lidmaň a vzhledem k tomu, že se v tomto řešeném území nenachází Evropsky významná lokalita ani ptačí oblast, nebyl uplatněn požadavek na vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a z tohoto důvodu nebylo vypracováno vyhodnocení vlivů Územního plánu Lidmaň na udržitelný rozvoj území.

G	Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 SZ

Bude vloženo pořizovatelem – viz OOP.

H	Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 SZ zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly

Zpracuje pořizovatel – viz OOP.

I	Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

základní údaje o řešeném území

Řešeným územím územního plánu obce Lidmaň je správní území obce, tj. katastrální území Lidmaň a katastrální území Lidmaňka. V řešeném území leží následující sídla: Bohutín, Hojava, Lhotka, Lidmaň, Tvrziny a Lidmaňka.

Celková rozloha správního území obce Lidmaň činní 1.301 ha. Ve správním území obce Lidmaň

trvale bydlí cca 300 obyvatel, dalších cca 200 obyvatel užívá rekreační objekty (chalupy, chaty).

charakteristika řešeného území

Řešené území - správní území obce Lidmaň - sestává ze dvou katastrálních území: katastrálního území Lidmaň se sídly Bohutín, Hojava, Lhotka, Lidmaň a Tvrziny a katastrálního území Lidmaňka se sídlem Lidmaňka. Řešené území tvoří jednak zastavěné území výše uvedených sídel a jednak volná krajina, tvořící zbývající část správního území obce. Sídla Bohutín, Hojava a zejména Lhotka a Tvrziny mají charakter až téměř samot, nacházejících se v poměrně odloučené poloze ve volné krajině.

Bohutín

Bohutín se nachází jižně od silnice III/12818, z níž do Bohutína odbočuje příjezdová komunikace. Bohutín se rozkládá v mírně náhorní poloze, proto se uplatňuje jeho pohledová exponovanost, zejména při pohledech od jihu a východu. Stávající zástavba Bohutína je tvořena výhradně rodinnými, nebo rekreačními domy, jež jsou v její severní části intenzívněji soustředěny při zaústění příjezdové komunikace; část jižní má podstatně rozvolněnější charakter. Stavebně-technický stav jednotlivých objektů v obci odpovídá běžnému standardu.

V Bohutíně se nenachází žádná kulturní památka.

Hojava

Hlavní příjezdová komunikace do Hojavy přichází z Lidmaně, vedlejší propojení, spíše charakteru polní cesty, má Hojava s Bohutínem. Jádro současně zastavěného území Hojavy se nachází ve svahu, stoupajícího od hráze rybníka, ležícího východně od stávající zástavby. Kromě tohoto jádra tvoří současně zastavěné území Hojavy i několik menších, odloučených částí, nacházejících se nedaleko od převládající části zástavby. Stávající zástavba Hojavy je tvořena výhradně rodinnými, nebo rekreačními domy. Stavebně-technický stav jednotlivých objektů v obci odpovídá běžnému standardu.

V Hojavě se nenachází žádná kulturní památka.

Lhotka

Lhotka má charakter samoty, tvořené navíc velmi roztroušenou zástavbou. Nejvýraznějším prvkem současně zastavěného území Lhotky, navozujícím zároveň charakter jádra stávající zástavby, je do dvou částí rozdělený rekreační areál Diagnostického ústavu sociální péče Černovice. Kromě tohoto rekreačního areálu je stávající zástavba Lhotky tvořena výhradně rodinnými, nebo rekreačními domy. Stavebně-technický stav jednotlivých objektů v obci odpovídá běžnému standardu.

Ve Lhotce se nenachází žádná kulturní památka.

Lidmaň

Současně zastavěné území Lidmaně má zcela specifický charakter, daný historicky již jeho založením. Stávající zástavba obce se rozkládá podél hlavní průjezdní komunikace, silnice II/12818, od níž se ve východní části obce odpojuje na jih silnice II/12819. Stávající zástavba vymezuje poměrně volně velký veřejný prostor, který je možno celý považovat za náves; tato náves však sestává z mnoha podprostorů, majících odlišný charakter, daný jejich velikostí, kompaktností, či naopak rozvolněností je vymezující zástavby, nebo povahou, či funkcí budov na nich se nacházejících.

Nejdominantněji se v prostoru návse uplatňuje kostel, obklopený hřbitovem; ten udává zvláštní charakter jihozápadnímu návesnímu podprostoru. Severní návesní podprostor je ovládán objektem, ve kterém sídlí i obecní úřad; negativně se v tomto podprostoru, podobně jako ve východním návesním podprostoru, však uplatňuje výrobní areál a zejména výrobní budova cizího měřítka i architektonického výrazu.

Současně zastavěné území obce je tvořeno převážně obytnou zástavbou - rodinnými domy; částečně se v zástavbě obce objevují i bytové domy. Na severním okraji současně zastavěného území obce se nachází areál Ústavu sociální péče. Ve středu obce leží již zmíněný, rušivě působící areál výroby nerušící. Při jižním okraji současně zastavěného území se rozkládá poměrně rozlehlý areál zemědělského hospodaření. Významným fenoménem v obrazu obce jsou rekreační domy - chaty, vytvářející souvislou zástavbu rekreačních chatových osad ve východní části současně zastavěného území obce. Stavebně-technický stav jednotlivých objektů v obci odpovídá běžnému standardu;

V Lidmani jsou evidovány následující kulturní památky: areál kostela Narození Panny Marie - kostel, -železný kříž, - ohradní zeď s bránou, - hřbitov, - márnice; baldachýnová kaplička - v obci u hlavní silnice.

Evidovány jsou následující objekty lidové architektury: čp. 26 - usedlost na jihovýchodním okraji obce (roubená sýpka, roubená stodola); čp. 6 - chalupa na severní straně návsi; čp. 41 - usedlost na jižní straně návsi; čp. 47 - usedlost na jižní straně návsi; kaple - ve střední části návsi.

Tvrziny

Tvrziny jsou samotou, nacházející se v odloučené poloze jak z hlediska dopravní obsluhy, tak i z hlediska krajinného reliéfu. Současně zastavěné území Tvrzin je tvořeno výhradně rodinnými, nebo rekreačními domy. Stavebně-technický stav jednotlivých objektů v obci odpovídá běžnému standardu.

V Tvrzinách se nenachází žádná kulturní památka.

Lidmaňka

Současně zastavěné území obce je roztroušeno po obou stranách údolí potoka, protékajícího obcí. Relativně intenzívnější zástavba je v kontaktu s hlavní průjezdní komunikací - silnicí II/12818. Roztroušená zástavba vytváří charakteristický obraz obce, v němž se uplatňují dominantněji jednotlivé bývalé zemědělské usedlosti a ve středu obce kaple.

Současně zastavěné území obce je tvořeno výhradně obytnou zástavbou - rodinnými domy, či domy využívanými k rekeraci. Stavebně-technický stav jednotlivých objektů v obci odpovídá běžnému standardu.

V Lidmaňce se nenachází žádná kulturní památka.

základní urbanistická koncepce

Územní plán předpokládá přiměřený rozvoj zástavby správního území obce Lidmaň, zejména vlastního sídla Lidmaň - zde dojde především k doplnění proluk a zpevnění celkové struktury zástavby, v přímé vazbě na stávající zastavěné území jednotlivých sídel a k dalšímu logickému doplnění stávající struktury zástavby; nová zástavba v rozvojových lokalitách i v zastavěném území bude přiměřeně odpovídat charakteru stávající zástavby, jejímu prostorovému a funkčnímu uspořádání a historickému vývoji. Rozvoj zástavby obce bude respektovat charakteristický ráz krajiny, jedinečnou polohu obce v ní a stávající obraz sídla v krajině; nová zástavba musí být uspokojivě zapojena do struktury obce. Plochy pro individuální rekreaci (zejména chatová zástavba ve vlastní obci Lidmaň) nejsou územním plánem navrhovány k dalšímu rozvoji.

Lidmaň

Územní plán navrhuje zpevnění stávající zástavby obce - doplnění stávajících proluk novou výstavbou (rozvojové lokality BV2, BV5, BV7, BV8), dále územní plán navrhuje rozšíření stávající zástavby obce logicky navazující novou zástavbou (rozvojové lokality BV1, BV3, BV4, BV6). Jedná se výhradně o rozvoj lokalit pro výstavbu rodinných domů. Nová zástavba v rozvojových lokalitách by měla být organizována podél místních komunikací, které přiléhají k jednotlivým rozvojovým lokalitám, přičemž směrem dovnitř jednotlivých rozvojových lokalit by měly být orientovány zahrady, přiléhající k rodinnýcm domům.

Územní plán navrhuje rozšíření stávajícího sportovního areálu (rozvojová lokalita SR1) – bude se jednat o rozšíření sportovních ploch, případně dalšího nezbytného zázemí.

Územní plán předpokládá rozšíření stávajícího areálu zemědělského hospodaření (rozvojové lokality ZH1, ZH2) a dále doplnění menšího zemědělského areálu při západním okraji obce (rozvojová lokalita ZH3).

Lidmaňka

Územní plán navrhuje jedinou rozvojovou lokalitu v severní části obce, jež doplní stávající zástavbu ve středu obce (rozvojová lokalita BV9). Jedná se o lokalitu pro výstavbu rodinných domů. Nová zástavba v této lokalitě by měla respektovat spíše extenzívní charakter zástavby sídla Lidmaňka.

Bohutín, Hojava, Lhotka, Tvrziny

Ve správním území obce se nacházejí menší sídla, v zásadě samoty, jejichž rozsah nebude – s výjimkou rozvojových lokalit BV10 a BV11 (určených pro výstavbu izolovaných rodinných domů)  ve Lhotce – rozšiřován.

Nezastavěné území je tvořeno přírodními plochami, jejichž jedinečný krajinný ráz bude jednoznačně respektován. V nezastavěném území nebudou zakládány nové rozvojové lokality. Důsledně bude toto území chráněno před dopady rekreace, přípustná je krátkodobá rekreace, využívající cyklistické a turistické trasy. Výstavba fotovoltaických elektráren a větrných elektráren je v tomto území nepřípustná. Nové stavby dopravní a technické infrastruktury nesmí narušit stávající charakter tohoto území.

V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra. Veškeré tyto stavby není možno umisťovat v plochách přírodních; v plochách zemědělských a v plochách lesních lze umisťovat pouze nezbytné liniové stavby a stavby, zařízení a jiná opatření s nimi nezbytně související; v případě staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, hygienických zařízení, ekologických a informačních center se může jednat pouze o stavby, zařízení a jiné opatření v nezbytně nutném rozsahu, jinak musí být umisťována v jiných funkčně odpovídajích plochách.

#### Bilance

V následující tabulce je uvedena informativní bilance jednotlivých ploch změn dle územního plánu Lidmaň; kapacity uvedeny v počtu rodinných domů, případně ve velikosti hrubé podlažní plochy u nebytových funkcí. Jedná se o reálný odhad naplnění regulativů územního plánu; důvodně lze navíc předpokládat, že rozvoj obce bude rozložen v čase.

| lokalita | plocha lokality (dle KN) (m2) | kapacita RD / HPP (m2) |
| --- | --- | --- |
| BV 1 | 16 121 | 10 |
| BV 2 | 3 846 | 4 |
| BV 3 | 5 155 | 4 |
| BV 4 | 16 908 | 10 |
| BV 5 | 997 | 1 |
| BV 6 | 14 198 | 10 |
| BV 7 | 456 | 1 |
| BV 8 | 3 786 | 2 |
| BV 9 | 9 042 | 5 |
| BV 10 | 4 733 | 3 |
| BV 11 | 1 903 | 1 |
| SR 1 | 2 814 | - |
| ZH 1 | 13 277 | 5.500 |
| ZH 2 | 4 313 | 1.500 |
| ZH 3 | 1 504 | 500 |

Územní plán stanovuje, že stavbou, pro kterou může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace a autorský dozor jen autorizovaný architekt, je nemovitá kulturní památka kostel Narození Panny Marie v Lidmani. Toto ustanovení je formulováno z důvodu významu této stavby a z důvodu ochrany urbanistických a architektonických hodnot obce.

#### systém sídelní zeleně

Zeleň v sídle

V rámci územního plánu nejsou vymezeny nové plochy pro sídelní zeleň, plochy zeleně jsou dány procentem zastoupení zeleně pro plochy s rozdílným způsobem využití. Veškerá stávající sídelní zeleň je územním plánem zachovávána a ctěna.

#### koncepce uspořádání krajiny

Území obce Lidmaň si do značné míry doposud zachovalo venkovský přírodě blízký charakter, především díky dynamickému terénu a relativně vyššímu zastoupení rozptýlené nelesní zeleně. Územní plán tuto skutečnost respektuje a zachovává.

Krajina

Řešené území je součástí geomorfologického celku Křemešnická vrchovina, geomorfologického podcelku Pacovská pahorkatina a okrsku Božejovská pahorkatina. Reliéf území je zvlněný s širokými údolími drobných vodních toků. Nejvyšší nadmořské výšky dosahuje území na severozápadním okraji na úbočí zalesněného vrchu Vrchy 710 m. Nejnižší nadmořská výška v území se nachází na východním okraji k. ú. Lidmaňka v údolí Cerekvického potoka 592 m.

Zdejší krajina se vyznačuje mírně podprůměrným zastoupením lesa (29 %). Ploché mírné svahy jsou zemědělsky obhospodařované, s vysokým zastoupením orné půdy (přes 44 %).

Územní plán se záměrem zachování a zvýšení ekologické stability krajiny a estetických i přírodních hodnot krajiny vymezuje v území prvky ÚSES. Realizace těchto ploch trvalé vegetace bude mít za výsledek posílení přírodních hodnot zdejší krajiny.

Pro výsadby krajinné zeleně je nutné použít výhradně původní přirozené druhy dřevin, odpovídající potenciální přirozené vegetaci. V daném území se jedná o jednotku potenciální přirozené vegetace (dle Neuhäuslové a kol.: Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky, Praha 1998): 24 biková bučina (Luzulo-Fagetum).

Jedná se především o následující druhy:

buk lesní (Fagus sylvatica), dále dub zimní, řidčeji letní (Quercus petraea, Q. robur), popř. lípa srdčitá (Tilia cordata).

Územní plán ctí hodnoty krajiny v řešeném území, především lesní i krajinnou zeleň. Územní plán zachovává hodnotnou strukturu drobných lesních porostů, remízů, rozptýlené zeleně a doprovodné zeleně podél vodních toků a komunikací v území.

Pro zachování a posílení vysoké krajinářské hodnoty zájmového území je nutná ochrana veškeré stávající krajinné zeleně a doplňování liniové zeleně podél komunikací a vodotečí. Důležitá je ochrana všech významných krajinných prvků a jejich doplňování.

Území obce Lidmaň je dle ZÚR kraje Vysočina zařazeno do krajiny do krajiny lesozemědělské ostatní, lesozemědělské harmonické, a zčásti v jižním cípu do krajiny lesní.

Pro krajinu lesozemědělskou harmonickou stanovují ZÚR hlavní cílové využití krajiny pro:

- zemědělství a lesní hospodářství;

- bydlení;

- základní veřejnou vybavenost a místní ekonomické aktivity;

- cestovní ruch a rekreaci.

Dále pro tuto krajinu stanovují ZÚR tyto zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území:

- zachovat v nejvyšší možné míře stávající typ využívání lesních a zemědělských pozemků;

- lesní hospodaření směřovat k diferencovanější a přirozenější skladbě lesů a eliminovat tak rizika poškození krajiny nesprávným lesním hospodařením;

- respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a tvarově vhodnými stavbami;

- zachovat harmonický vztah sídel a zemědělské krajiny, zejména podíl zahrad a trvalých travních porostů;

- rozvíjet cestovní ruch ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj, nepřipouštět rozšiřování a intenzifikaci chatových lokalit, rekreační zařízení s vyšší kapacitou lůžek připouštět pouze na základě vyhodnocení únosnosti krajiny;

- chránit luční porosty.

Pro krajinu lesozemědělskou ostatní stanovují ZÚR hlavní cílové využití krajiny pro:

- zemědělství a lesní hospodářství;

- bydlení;

- základní veřejnou vybavenost a místní ekonomické aktivity.

Dále pro tuto krajinu stanovují ZÚR tyto zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území:

- zachovat v nejvyšší možné míře stávající využívání lesních a zemědělských pozemků;

- respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a tvarově vhodnými stavbami;

- zvyšovat pestrost krajiny zejména obnovou a doplňováním alejí a rozptýlené zeleně, zvýšením podílu zahrad, trvalých travních porostů apod.

Pro krajinu lesní stanovují ZÚR hlavní cílové využití krajiny pro:

- lesní hospodářství;

- cestovní ruch a rekreaci;

- bydlení;

- d)drobné místní ekonomické aktivity.

Dále pro tuto krajinu stanovují ZÚR tyto zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území:

- minimalizovat negativní zásahy do PUPFL, zejména omezit zábor těchto pozemků na nezbytně nutnou míru;

- lesní hospodaření směřovat k diferencované a přirozené skladbě lesů a eliminovat tak rizika poškození krajiny nesprávným lesním hospodařením, zejména velkoplošnou holosečí a výsadbou jehličnatých monokultur;

- rozvíjet cestovní ruch ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj, nepřipouštět rozšiřování a intenzifikaci chatových lokalit;

- respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a tvarově vhodnými stavbami;

- eliminovat riziko narušení kompaktního lesního horizontu umístěním nevhodných staveb, zejména vertikálních a liniových.

Územní plán Lidmaň stanovené cíle využití krajiny a stanovené zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území respektuje a zachovává.

Veškeré plochy změn – zastavitelné plochy uvažované územním plánem se nacházejí v těsné návaznosti na zastavěné území obce. Většina těchto ploch změn se nachází v krajině lesozemědělské harmonické, jediná plocha v části Lhotka leží v krajině lesozemědělské ostatní.

Územní plán nemění současné ani cílové využití krajiny pro zemědělské a lesní hospodářství. Rozvojem ploch pro zemědělské hospodaření je posíleno zemědělské využití krajiny a tím i místní ekonomické aktivity. Rozvoj ploch pro bydlení je též v souladu s hlavními cíli využití krajiny. Vymezení plochy občanského vybavení – sport a rekreace je v souladu s cílem využití krajiny pro základní veřejnou  vybavenost a rekreaci.

Územní plán zachovává v nejvyšší možné míře stávající typ využívání lesních a zemědělských pozemků. Jak je uvedeno výše v kapitole „Základní urbanistická koncepce“, respektuje ÚP urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a tvarově vhodnými stavbami a zachovává harmonický vztah sídel a zemědělské krajiny, zejména podíl zahrad a trvalých travních porostů. Plochy změn dle územního plánu nezasahují nevhodně do ploch zemědělských a nenarušují organizaci zemědělské půdy. Územní plán nenavrhuje v území plochy pro intenzivní chatové lokality, ani jiné hromadné kapacitní rekreační zařízení.

V území krajiny lesní, zachovává územní plán stávající lesní porosty, vymezuje část osy nadregionálního biokoridoru. V této krajině územní plán nepředpokládá žádné plochy změn.

Krajinný ráz

Dle aktualizace 1 ZÚR kraje Vysočina spadá území obce do oblasti krajinného rázu CZ0610-OB005 Pelhřimovsko. V západní části a jižním okraji zasahuje do území obce okrajově oblast krajinného rázu CZ0610-OB015 Pacovsko.

Oblast krajinného rázu CZ0610-OB005 Pelhřimovsko

Pelhřimovsko zaujímá zapadni část kraje Vysočina a zahrnuje zemědělskou členitou krajinu s menšími hospodářskými lesy, vymezenou vzdálenými, převážně zalesněnými, horizonty navazujících vrchovin, rozčleněnou sníženinami četných drobných údolí.

Georeliéf je značně monotónní. Celkově se jedná o dno rozsáhlé pánvovitě prohnuté sníženiny, mírně ukloněné k severu. Zapadni a jižní hranice oblasti je tvořena vyšším reliéfem a vyššími kopci Pacovska. Typickými prvky georeliéfu jsou vice či méně rozsáhlé plošiny, mírně ukloněné k plochým údolím hlavních toků a střídající se s mělkými údolími.

Lesy dnes tvoří necelých 30% Pelhřimovska (na území obce, pouze 12 %). Lesy jsou rozptýleny víceméně rovnoměrně po cele oblasti,

Pelhřimovsko utváří mozaika poli a drobných lesů protkaná stužkami četných údolí vodních toků doprovázených lesy, lesíky a loukami ve stráních a dnech údolí. Vnitřní strukturu prostoru utváří poměrně velké zorněné plochy dělené od sebe drobnými lesními porosty, střídající se s prostory vyznačujícími se pestrou krajinnou strukturou díky dochovaným prvkům původní krajinné struktury záhumenicové a traťové plužiny. V krajině převládá od nepaměti především zemědělské využití.

Osídlení je stabilní, viditelně střediskově orientované s převahou sídel do cca 200 obyvatel. Převládají lesní lánové vsi na půdorysu okrouhlice, časté jsou i uliční formace. Mnoho obci trpí nevhodnými přestavbami dochovaných typických objektů lidové architektury a četnými nevhodně umístěnými dostavbami do zahrad a centrálních prostorů vyznačujícími se architekturou potlačující původní charakter sídel.

Typicky obraz krajiny Pelhřimovska tvoří především otevřené zemědělské plochy s velkými bloky orné půdy.

ZÚR stanovují pro oblast krajinného rázu CZ0610-OB005 Pelhřimovsko specifické zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území:

- věnovat pozornost ochraně krajinného rázu při umísťování staveb a technických zařízení s výškou přesahující dvojnásobek obvyklé výšky lesního porostu do exponovaných průhledů;

- b) zachovat prvky historického členění krajiny.

Oblast krajinného rázu CZ0610-OB015 Pacovsko

Vrchovinný prostor vyvýšené krajiny na Z hranici kraje obepínající ze Z a J prostor Pelhřimovska, s četnými výškově odlišnými vrcholy vytvářejícími z některých průhledů specifické dominanty (Stražiště) a mozaikou krajiny lesů, poli, luk a pastvin s drobnými venkovskými sídly.

Pacovska oblast se nachází po obvodu Pelhřimovské oblasti a tvoři její vyšší lem. Stejně jako u Pelhřimovské oblasti je georeliéf ukloněn amfiteatrálně k pomyslnému středu pánvovitě prohnutého povodí horní Želivky Georeliéf je celkově monotónní a má charakter tektonicky zdviženého a ukloněného plochého povrchu doplněného dvěma vystupujícími vysokými kopci – Svidníkem (739 m n. m.) a Stražištěm (744 m n. m.). Reliéf z výjimkou zmíněných dvou kopců je výjimečně plochý

V současné krajině lesy stále mírně převažuji a tvoři její téměř propojenou matrici. Doplňuje je vyvážené zastoupení luk a poli. Lesy i pole zpravidla tvoři velké celky, drobná mozaika lesíků v zemědělské krajině se zde téměř nevýskaje.

Sídelní struktura je ustálena a statická s výraznější orientaci k Pacovu a Černovicím. Převažuji zde sídla venkovského typu umístěna v údolních polohách a především závěrech drobných údolí. U většiny venkovských sídel převažuji návesní formy a rozvolněné zástavby. Typické jsou samostatné rozptýlené zemědělské usedlosti ve volné krajině často obklopené zeleni.

ZÚR stanovují pro oblast krajinného rázu CZ0610-OB015 Pacovsko tyto specifické zásady pro

činnost v území a rozhodování o změnách v území:

- neumisťovat výškové stavby v prostorech, ze kterých se budou vizuálně uplatňovat v území přírodního parku Polánka a ve vyvýšených prostorech, odkud se budou uplatňovat jako dominanta mnoha dalších oblastí, nebo budou v kontrastu se stávajícími dominantami kostelních věží nebo se budou uplatňovat v interiérech komponované krajiny;

- chránit přírodní charakter údolí Vodického potoka, Trnavy a Černovického potoka.

Návrh územního plánu dodržuje a uplatňuje specifické zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území, stanovené ZÚR. Územní plán v území nevytváří podmínky pro umisťování staveb a technických zařízení s výškou přesahující dvojnásobek obvyklé výšky lesního porostu do exponovaných průhledů (viz výroková část, kapitola F). Veškeré zastavitelné plochy jsou navrženy v návaznosti na zastavěné území a jejich navržené využití a regulativy zachovávají prvky historického členění krajiny.

Územní plán nevymezuje žádné plochy změn, jež by umožňovaly umísťování výškových staveb. V povodí Černovického potoka územní plán vymezuje osu nadregionálního biokoridoru a vložená lokální biocentra a chrání přírodní charakter údolí tohoto potoka.

#### územní systém ekologické stability

Hlavním cílem vytváření územních systémů ekologické stability krajiny je trvalé zajištění biodiverzity, biologické rozmanitosti, která je definována jako variabilita všech žijících organismů a jejich společenstev a zahrnuje rozmanitost v rámci druhů, mezi druhy a rozmanitost ekosystémů.

Určitou představu o zastoupení přírodních prvků na území obce Lidmaň poskytuje koeficient ekologické stability Kes tj. podíl výměry ploch relativně stabilních ku výměře ploch relativně nestabilních (Míchal 1985)

Koeficient ekologické stability Kes v zájmovém území je 1,00

Klasifikace koeficientů Kes  (Lipský, 1999):

Kes < 0.10: území s maximálním narušením přírodních struktur, základní ekologické funkce musí být intenzívně a trvale nahrazovány technickými zásahy

0.10 < Kes < 0.30: území nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením přírodních struktur, základní ekologické funkce musí být soustavně nahrazovány technickými zásahy

0.30 < Kes < 1.00: území intenzivně využívané, zejména zemědělskou výrobou, oslabení autoregulačních pochodů v agroekosystémech způsobuje jejich značnou ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie

1.00 < Kes < 3.00: vcelku vyvážená krajina, v níž jsou technické objekty relativně v souladu s dochovanými přírodními strukturami, důsledkem je i nižší potřeba energomateriálových vkladů

Kes > 3,00: stabilní krajina s převahou přírodních a přírodě blízkých struktur

Z výše uvedeného vyplývá, že území obce Lidmaň tvoří krajina, jež je svým charakterem na rozhraní mezi územím intenzivně využívaným, zejména zemědělskou výrobou a krajinou vcelku vyváženou, v níž jsou technické objekty relativně v souladu s dochovanými přírodními strukturami.

Podstatou územních systémů ekologické stability je vymezení sítě přírodě blízkých ploch v minimálním územním rozsahu, který už nelze dále snižovat bez ohrožení ekologické stability a biologické rozmanitosti území. Je však zřejmé, že vymezení, ochrana a případné doplňování chybějících částí této sítě je pouze jedním z kroků k trvale udržitelnému využívání krajinného prostoru, protože existence takovéto struktury v území nemůže ekologickou stabilitu ani biodiverzitu zajistit sama o sobě; je pouze jednou z nutných podmínek pro její zajištění.

Zákon č. 460/2004 Sb., o ochraně přírody a krajiny, územní systém ekologické stability definuje jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Vymezení a hodnocení ÚSES patří podle tohoto zákona mezi základní povinnosti při obecné ochraně přírody a provádí ho orgány územního plánování a ochrany přírody ve spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu a státní správy lesního hospodářství. Ochrana systému ekologické stability je povinností všech vlastníků a nájemců pozemků tvořících jeho základ, jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.

Z hlediska územního plánování představují ÚSES jeden z limitů využití území (§2 stavebního zákona), který je třeba při řešení územního plánu respektovat jako jeden z „předpokladů zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území“.

Zpracování Plánu SES vycházelo z metodiky MŽP ČR "Rukověť projektanta místního územního systému ekologické stability - metodika pro zpracování dokumentace", Jiří Löw a spolupracovníci a z metodiky Ministerstva pro místní rozvoj a Ústavu územního rozvoje Brno "Metodika zapracování ÚSES do územních plánů obcí, Návod na užívání ÚTP regionálních a nadregionálních ÚSES ČR" a z učebnice „Metodické postupy projektování lokálního ÚSES“ Petr Maděra, Eliška Zimová (eds.), Ústav lesnické botaniky, dendrologie a typologie LDF MZLU v Brně a Löw a spol., Brno

Jako podklady pro zpracování plánu ÚSES byly použity údaje z ÚAP a ZÚR Středočeského kraje.

Při realizaci lokálního SES bude nutné brát v úvahu současný stav krajiny a časové parametry vzhledem k cílovému stavu SES. Prvky SES je vhodné budovat postupně za pomoci přirozené sukcese. Uměle není možné přirozený porost vytvořit. Na základě empirických poznatků jsou potřebná tato časová rozpětí pro regeneraci narušených nebo vznik nových typů ekosystémů.

1 - 4 roky 	- společenstva jednoletých plevelů a jejich fauna

8 - 15 let 	- vegetace eutrofních stojatých vod

10 - 15 let	- vegetace mezí a větrolamů bez specializovaných druhů

desetiletí 	- xerothermní nebo hydrofilní nelesní společenstva a to často jen s neúplnou druhovou garniturou

staletí 	- vznik vyspělých karbonátových profilů v půdě, vznik lesní geobiocenózy včetně specializovaných lesních druhů vyšších rostlin

tisíciletí 	- vznik vyspělých humusových profilů vývojově zralých půd reprodukce zaniklého klimaxového společenstva s druhově nasycenými společenstvy v dané krajině

Předkládaný plán územního systému ekologické stability je dalším krokem, který směřuje k aktivnímu přístupu při zabezpečování ekologické stability krajiny. Vymezení ÚSES dává pouze předpoklad k založení biocenter a biokoridorů (stabilních ploch), které by měly být základem pro rozvíjení nutných prvků a procesů zvyšujících odolnost krajiny k antropickým tlakům. Dalšími nutnými předpoklady k větší stabilitě krajiny jsou ekologičtější způsoby hospodaření jak v lese, tak i na zemědělské půdě, zajištění čistoty ovzduší, vod atd.

Veřejné vybavení

Dopravní infrastruktura

Doprava, komunikační systém území a dopravní vybavenost

Širší dopravní vztahy

Obec Lidmaň z hlediska širších komunikačních souvislostí je situována v poměrně příznivé poloze, asi 6 km jižně od páteřní trasy silnice I/19, která vytváří důležité komunikační propojení vedené ve směru západ-východ od trasy dálnice D3 v Táboře ve směru do Pelhřimova k připojení na silnici I/34. Ve vzdálenosti asi 8 km západně v Černovici ve směru sever-jih prochází silnice II/128 vedená od Pacova do Jindřichova Hradce. Na tyto obě páteřní trasy jsou pak připojeny další silnice II. a III. třídy, které zajišťují dostupnost a přímou dopravní obsluhu obcí a jejich místních částí na přilehlém území.

Dostupnost území prostředky hromadné dopravy osob zajišťují linky pravidelné veřejné autobusové dopravy. Nejbližší připojení k železniční dopravě je v železniční zastávce Černovice na trati č. 228 Obrataň – Jindřichův Hradec, případně v křižovatkové železniční stanici Obrataň ležící severozápadně od obce, kterou prochází hlavní trať č. 224 Tábor – Horní Cerkev. Ostatní dopravní obory nejsou v řešeném území zastoupeny a ani do výhledu nejsou předpoklady pro jejich uplatnění v systému dopravní obsluhy území.

Silniční doprava

Silniční doprava je nosným dopravním oborem, který zajišťuje prakticky veškeré objemy přepravních vztahů řešeného správního území obce.

Komunikační páteří správního území obce je trasa silnice III/12818, která je vedena od Černovice do Lidmaně a dále přes Moraveč do Nové Cerekve. Trasa silnice III/12818 ze směru od Černovice je vedena ve vcelku dobrých, místy poněkud zúžených, parametrech. Samotný průjezdní úsek zastavěným územím Lidmaně procházející prakticky v páteřní osové poloze obcí, byl v nedávné době částečně rekonstruován, zčásti je vybaven jednostranným chodníkem. Výjezd směrem na západ k místní části Lidmaňka je komplikovaný, nadvakrát ostře zalomen a bez dostatečných rozhledů. Průjezdní úsek silnice III/12818 procházející zastavěným územím místní části Lidmaňka je pak veden v poněkud zúžených profilech, na křižovatkách a připojeních většinou bez odpovídajících rozhledových polí. Trasa silnice III/12818 ve směru na Moraveč je již vedena ve vcelku dobrých parametrech.

Zhruba ve středové poloze správního území obce se od trasy průjezdního úseku silnice III/12818 odpojuje směrem na jih trasa silnice III/12819. Trasa je prakticky v celém průběhu správním územím obce vedena v poměrně dobrých parametrech a pokračuje přes Těmice do asi 10 kilometrů vzdálené Kamenice nad Lipou.

Nutno konstatovat, že trasy obou silnic III. třídy, i přes jisté lokální problémy zvláště na trase silnice III/12818, je třeba považovat ve správním území obce za dlouhodobě stabilizované. Jisté místní úpravy v rámci běžné silniční údržby lze předpokládat v trase a v prostoru křižovatek při uvolnění rozhledových polí. Případné úpravy trasy je možné očekávat pouze v návaznosti na případné významnější stavební počiny v území související s realizací nových rozvojových lokalit. V rámci běžné silniční údržby budou výše uvedené trasy silnic III. třídy, v souladu s příslušným ustanovením ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110, postupně upravovány pro vedení minimální silniční kategorie S 7,5/50.

Síť místních a účelových komunikací

Na výše uvedené obě trasy silnice III/12818 a III/12819, které představují páteřní komunikační skelet celého řešeného správního území obce, jsou připojeny další místní a účelové komunikace zajišťující propojení jednotlivých částí správního území, dále až dopravní obsluhu každého jednotlivého objektu a jednotlivých obhospodařovaných ploch a pozemků. Uspořádání komunikační sítě a její kategorizace je zakreslena do předaných mapových podkladů, včetně doplňujících poznatků zjištěných pochozím průzkumem.

Celkově je možno konstatovat, že síť místních a účelových komunikací je třeba považovat za stabilizovanou. Některá dopravně problémová místa sítě většinou vyplývají buď z obtížné konfigurace terénu nebo v zastavěném území pak z blízkosti přiléhající zástavby či pozemkových hranic. Oba tyto faktory z hlediska reálných možností řešení těchto problémových míst představují vážné komplikace především s ohledem na citlivé majetkoprávní poměry v území a dále na finanční náročnost stavby.

Návrh územního plánu v souladu se zadáním zakládá nové rozvojové počiny v řešeném správním území obce. Komunikační dostupnost těchto rozvojových lokalit je zajištěna buď prostřednictvím připojení sjezdem na stávající komunikační síť obce anebo návrhem nových místních komunikací.

Nově navrhované pozemky veřejných prostranství budou respektovat příslušná ustanovení §22 vyhlášky MMR ČR č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Navrhované místní komunikace zajišťující komunikační dostupnost a obsluhu nových rozvojových lokalit zástavby obce budou navrženy buď jako obslužné komunikace funkční skupiny C, typu MO10/7/30(20) s oboustrannými chodníky šířky nejméně 2x2,0m, případně jako komunikace pro smíšený provoz funkční skupiny D1 - obytné ulice – navrhované v souladu s technickými podmínkami TP103 pro jejich navrhování v šířce uličního prostoru nejméně 8,0m mezi hranicemi protilehlých pozemků.

Rozvojové lokality ve správním území obce budou na stávající komunikace připojeny samostatnými sjezdy ve smyslu příslušných ustanovení ČSN 736110 Projektování místních komunikací, kap. 12 Křižovatky, křížení a sjezdy.

Trasy pěší a cyklistické dopravy

Po severní hranici správního území obce prochází, zhruba ve směru západ-východ, „zelená“ pěší turisticky značená trasa vedená od Černovice na východ do Moravče a dále pokračuje do Nové Cerekve.

Ve směru sever-jih správním území obce prochází turisticky značená cyklotrasa č. 321 vedená od Pacova na jih ke hradu Kámen a dále přes Dobrou Vodu a Lidmaň pokračuje do Kamenice nad Lipou.

Územní plán považuje současný systém pěších a cyklistických turisticky značených tras ve správním území obce za stabilizovaný.

# Obsluha území prostředky hromadné dopravy

Obsluha správního území obce prostředky hromadné dopravy je v současné době realizována výhradně pravidelnou veřejnou autobusovou dopravou. Obec Lidmaň a její místní části jsou obsluhovány v současné době autobusovou dopravou vedenou na 2 linkách:

č. 340 812 Nová Včelnice – Kamenice nad Lipou - Černovice - Tábor, v pracovních dnech jsou realizovány 4 spoje v obou směrech,

č. 350 120 Černovice – Pelhřimov - Jihlava, v pracovních dnech jsou realizovány 4 spoje v obou směrech.

V řešeném katastrálním území jsou situovány celkem 4 autobusové zastávky – Lidmaň, Lidmaň, Žlíbek rozcestí 0,5km, Lidmaň, Bohutín rozcestí 1,0km a Lidmaň,  Lidmaňka. Lze konstatovat, že prakticky celé zastavěné obcí je pokryto v 500 metrové docházkové vzdálenosti k těmto autobusovým zastávkám, což časově představuje asi 7-8 minutovou docházkovou dobu.

Situování autobusových zastávek ve správním území obce územní plán považuje za stabilizované.

Další zařízení pro automobilovou dopravu

S ohledem na převážně individuální charakter bytové zástavby odstavování a parkování vozidel pro potřeby bydlení nepředstavuje v řešeném území vážnější problém. Pro potřeby dopravy v klidu u jednotlivých objektů vybavenosti jsou pak využívány příležitosti na plochách přiléhajících komunikací.

Pro pokrytí potřeb dopravy v klidu u navrhovaných objektů pro bydlení, vybavenosti či jiných objektů se bude postupovat ve smyslu příslušných ustanovení vyhlášky MMR ČR č. 268/09 Sb., o technických požadavcích na stavby, a to §5, ve kterém se stanovuje, že odstavná a parkovací stání se řeší jako součást stavby, nebo jako provozně neoddělitelná část stavby, anebo na pozemku stavby, pokud tomu nebrání omezení vyplývající ze stanovených ochranných opatření, a to v souladu s normovými hodnotami stanovenými ve smyslu příslušných ustanovení kap. 14.1 ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. Dále je třeba každou stavbu vybavit odpovídajícím počtem stání pro vozidla zdravotně postižených osob, které budou řešeny jako součást stavby.

Čerpací stanice pohonných hmot a nabídka servisních služeb pro motoristy je v dobré nabídce k dispozici při páteřní trase silnice I/19 v Obratani, při páteřní trase silnice II/128 v  Černovici  či v plné nabídce v nedalekém Pelhřimově.

Ochranná pásma

V souladu se zákonem č.13/97 Sb., o pozemních komunikacích, se v řešeném území, mimo jeho souvisle zastavěné části, uplatňuje ochranné silniční pásmo vedené ve vzdálenosti 15 m po obou stranách od osy silnic III/12818 a III/12819.

Technická infrastruktura

## Úvod

Obec  Lidmaň náleží ke sdružení obcí SVIDNÍK na Pacovsku. Správní území obce zahrnuje mimo vlastní Lidmaň i obce a osady Lidmaňka, Bohutín, Hojava, Lhotka a Tvrziny s celkovým počtem 280 obyvatel. Lidmaň a Lidmaňka jsou od sebe vzdáleny cca 500 m. Urbanistický návrh rozvoje předpokládá v řešeném území  možnost výstavby až 92 RD, plochy nerušící výroby, rozšíření sportoviště. Většina této rozvojové kapacity je situována na okrajích stávající zástavby. Pro účely bilancí se v nové zástavbě města počítá se 3 obyvateli na 1 RD/b.j., tj. s celkovým přírůstkem  276 obyvatel jako s limitní hodnotou při naplnění záměrů rozvoje v časovém horizontu ÚP.

1.   Vodní hospodářství

Základní údaje jsou převzaty z Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 09/2011 a aktualizovány.

1.1   Zásobování vodou

Současný stav

Zdrojem pitné vody pro Lidmaň a Lidmaňku jsou studny S1 až S6 a jímací zářezy Z1, Z2, Z3, jihozápadně od obce na Hojavě. Celková vydatnost zdrojů je cca 5 l/s. U zdrojů je vybudována i odkyselovací stanice. Voda je gravitačním vodovodem vedena do podzemního vodojemu 2 x 150 m3 na Junově vrchu, na jihozápadním okraji obce. Od vodojemu vodovod z PVC 110 přichází do obce od západu celou obcí (řad A) a pokračuje až do sídla Lidmaňka, kterým projde až na východní okraj. Vodovody jsou provedeny z litiny DN 80 a DN 100, novější z PVC 110. Na páteřní řady navazují další větve a přípojky pro napojení zástavby. Zásoba pitné vody je pro řešené území dostatečná.

V grafické části jsou zakreslena veškerá stávající vodovodní zařízení a ochranná pásma vodních zdrojů v řešeném území podle předaných Územně analytických podkladů (2012) a zákresů provozovatele. Výjimkou je trasa přívodního vodovodu od prameniště k vodojemu, která je oproti zákresu v ÚAP upravena (v ÚAP vede mimo vodojem) a je nutno ji považovat za přibližný průběh.

Návrh řešení

Na  podkladu urbanistického  návrhu rozvoje  obce byla  posouzena možnost zásobování nově navržených ploch a objektů vodou ve vazbě na   stávající  rozvody.   Jak bylo uvedeno výše, systém zásobování vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu je v řešeném území většinou buď centralizován nebo zajištěn z místních zdrojů. Kapacita zdrojů a přívodních vodovodů do obce i ostatních sídel je v současnosti dostatečná. Obdobně vyhovující bude i současná vodovodní síť v obci. Pro předpokládanou výstavbu  v jednotlivých lokalitách bude proto možno využít stávajících rozvodů bez omezení a zvolit pouze nejvhodnější místo napojení. Stav současné  sítě a zařízení odpovídá svému stáří a materiálu - předpokládá se postupná výměna nevyhovujících dimenzí potrubí a obnova potrubí zásobních řadů a přípojek s prošlou životností. Rekonstrukce budou prováděny většinou v původních trasách v ulicích obce a z pohledu územního plánu nevyvolají nové územní nároky. Ochranná pásma vodních zdrojů jsou zakreslena do situace.

Předpokládaná výstavba v rozvojových plochách bude podmíněna novými investicemi do rozvoje veřejné vodovodní sítě – nové vodovody pro zásobování těchto ploch budou napojeny v nejbližším místě na stávající síť. Celková potřeba vody podle záměrů budoucího rozvoje představuje průměrnou denní potřebu Qp = 83,4 m3/den, maximální hodinovou potřebu 2,58 l/s.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Zdroje požární vody :

Bohutín : Sídlo není vybaveno veřejnou vodovodní sítí ani jinými veřejnými vodními zdroji nebo nádržemi. Nejbližším zdrojem požární vody je stávající malá vodní nádrž v sousední obci Hojava ve vzdálenosti cca 700 m.

Hojava : Stávající malá vodní nádrž v obci.

Lhotka : Stávající soustava malých vodních nádrží na jižním okraji obce.

Lidmaň : Veřejná vodovodní síť - požární hydranty, stávající soustava malých vodních nádrží v centru obce.

Lidmaňka : Veřejná vodovodní síť - požární hydranty, stávající malá vodní nádrž na jižním okraji obce.

Tvrziny : Dvě stávající malé vodní nádrže na okraji zástavby obce

Stanovení potřeby vody – viz bilanční tabulka v samostatné příloze.

Spotřeba pitné vody v řešeném území je stanovena pro plochy, pokryté výhledově plánovanou stavbou vodovodů, tj. pro zastavěné území obce. Předpokládá se napojení všech trvale obydlených objektů v obci kromě sídel, kde veřejný vodovod zaveden není. Do výpočtu jsou zahrnuty z hlediska rezervy i spotřeby pro předpokládaný rozvoj obce.

specifická potřeba : bytový fond - převážně izolované RD : q = 150 l/obyv.den

1.2   Kanalizace

Popis současného stavu

V obci Lidmaň žije v současnosti 251 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 189 rekreantů. V letech 2006 - 2009 byla v obci vybudována splašková kanalizace z trub PVC DN 250 a 300 v celkové délce cca 4 km, na kterou je napojena celá obec. Rovněž byla vybudována mechanicko biologická ČOV s kapacitou 250 EO. Provozovatelem je VOKA s.r.o. Humpolec. Původní jednotná kanalizace, která byla postavena v rozmezí let 1970-72, je nyní využívána jako dešťová. Při výstavbě původní kanalizace, jejíž celková délka činí 2685 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 až DN 500.

Odpadní vody v ostatních sídlech správního území obce jsou předčištěné v septicích s přepady do místních drobných vodotečí a malých vodních nádrží nebo jsou jímány v žumpách.

Návrh řešení

Obec předpokládá postupné úpravy a změny stávající kanalizační sítě. Realizace záměrů je závislá na finančním zajištění akce. Součástí ÚP je i návrh způsobu odvádění odpadních vod ze stávající zástavby a nově navržených rozvojových ploch. Předpokládá se zachování stávající kanalizace pro dešťové odvodnění obce. Splaškové vody by měly být důsledně odděleny a ze stávající zástavby i z nových ploch pro výstavbu rodinných domů odváděny samostatně novou splaškovou kanalizací. Po vyčerpání kapacity ČOV v souvislosti s plánovanou výstavbou v rozvojových plochách bude nutno počítat s intenzifikací nebo rekonstrukcí ČOV.

V objektech a sídlech, které nebude možno z jakéhokoli důvodu na veřejnou kanalizaci připojit, zůstane ve funkci individuální likvidace odpadních vod na vlastních nemovitostech. Výhledově lze domy vybavit některým z progresivních způsobů čištění splaškových vod – např. domovními ČOV, kompostovacím nebo chemickým WC u rekreačních objektů apod. Zásadně nebudou u nových domů povolovány septiky s přepadem. Pro odvádění a likvidaci splaškových vod z návrhových ploch v zásadě platí, že do doby případné výhledové výstavby splaškové kanalizace budou u nových objektů zřizovány buď akumulační žumpy k vyvážení do ČOV nebo taková čistící zařízení, na jejichž odtoku do povrchových vod budou splněny podmínky nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod.

Stanovení množství odpadních vod  (viz bilance v samostatné příloze).

Dalším předmětem návrhu je řešení odvádění dešťových vod, které může přinést problémy zejména v recipientech, což se týká zejména větších rozvojových ploch se soustředěnou výstavbou rodinných domů. Základním předpokladem je podmínka, že odtokové poměry z povrchu urbanizovaného území zůstanou srovnatelné se stavem před výstavbou, tj. změnou v území by nemělo za deště docházet  k výraznému zhoršení průtokových poměrů v toku.

S ohledem na ustanovení vyhlášky MMR č. 501/2006 Sb.  o obecných požadavcích na využívání území musí být stavební pozemky vždy vymezeny tak, aby na nich bylo vyřešeno vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití ; přitom musí být řešeno

1. přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, není-li možné vsakování,

2. jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění srážkových vod do vod povrchových, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, nebo

3. není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich regulované vypouštění do jednotné kanalizace.

Při nakládání s dešťovými vodami v nových rozvojových lokalitách budou respektovány tyto zásady :

1)   V případě, že pro zpoždění odtoku neznečištěných dešťových vod bude navrženo vsakování těchto vod na vlastním pozemku, musí být doloženo návrhem způsobu vsakování a výpočtem vsakovaného množství na základě hydrogeologického průzkumu, s posudkem reálné možnosti infiltrace výpočtového množství na předmětném pozemku.

2) Konkrétní případy bude nutno posoudit hydrotechnickými výpočty v rámci navazující projektové dokumentace, po zpracování urbanisticko-architektonického návrhu parcelace předmětné lokality. Součástí návrhu bude řešení způsobu oddílného odvádění odpadních vod ve vazbě na kapacitní možnosti stávající kanalizace. V některých případech tak bude nutno oddělit čisté vody ze střech objektů (jímání, vsakování, povrchové odvádění do recipientů) od znečistěných vod z komunikací a jiných zpevněných ploch. Další alternativou je výstavba dešťových retenčních a usazovacích nádrží a osazení lapačů ropných produktů před přímým vyústěním do toku.

3)  Rozvojové lokality mohou být napojeny na stávající kanalizaci až po realizaci příslušného  opatření dle odst.1 a 2 za předpokladu, že odtokové množství neznečištěných dešťových vod  z jednotlivých parcel (zastavěných ploch) bude minimalizováno. Pro tento účel lze stanovit závazný regulativ v podobě výstavby akumulační dešťové jímky s bezpečnostním přelivem pro zachycení přívalových dešťových vod ze střech a zastavěných nebo zpevněných ploch na každé nemovitosti.

Orientační stanovení celkového množství dešťových vod v jednotlivých lokalitách :

(viz bilanční tabulka v příloze)

Qd  =  ψ . S . q     (l/s)

ψ = koeficient odtoku

S – odvodňovaná plocha (ha)

q – intenzita směrodatného deště, q = 163 l/s.ha  (t = 10 min,  p =  1)

1.3  Vodní toky a nádrže

Lidmaň a Lidmaňka spadají do povodí Cerekvického potoka, ústícího do říčky Hejlovky. Řešeným územím neprotékají žádné významné vodní toky, pouze místní drobné vodoteče, na nichž jsou zřízeny malé vodní nádrže. Do nádrží je v některých sídlech svedena dešťová kanalizace, do níž jsou zaústěny přepady z domovních septiků. Dočisťovací funkci vodních nádrží převzala v obci Lidmaň čistírna odpadních vod po jejím vybudování.  Zásahy do současného stavu vodních toků nejsou územním plánem navrženy. Bude prováděno čištění koryt (od skládkového nebo naplaveného materiálu apod.) a koryta drobných vodních toků budou výhledově přizpůsobována přírodnímu charakteru. Zpevnění břehů bude prováděno v případě nutnosti přírodními úpravami (osázení vegetací, max. kamenný zához). Podél vodních toků nebude umístěna žádná nová zástavba do vzdálenosti min. 8 m.

2.   Zásobování teplem a plynem

Do obce není zatím plyn zaveden. Důvodem je skutečnost, že případné zdroje plynu jsou od obce značně vzdálené. V současnosti jsou nejbližšími místy s VTL plynem město Černovice s VTL přípojkou DN 100 nebo obec Obrataň, ve vzdálenosti cca 6 km. Vzhledem ke vzdálenosti od zdrojů a ke skladbě případných odběratelů (většinou obyvatelstvo bez významných velkoodběrů) je obtížné prokázat ekonomickou efektivnost gazifikace.

3.   Zásobování elektrickou energií

Současný stav

Nadřazené soustavy

V řešeném území neprocházejí trasy nadřazených energetických soustav venkovního vedení 110kV.

Napájecí soustava

Řešená oblast je napájena  venkovním vedení 22kV  z rozvodny  110/22kV Pelhřimov  a Pacov.

V sídlech jsou osazeny  transformační stanice venkovního provedení, umístěné většinou po okrajích stávající zástavby.

Provozovatelem sítě a dodavatelem elektrické energie je společnost E.ON a.s.

Návrh řešení

Pro zajištění příkonu pro obytnou výstavbu v  rozvojových lokalitách podle urbanistického návrhu rozvoje a posílení distribuce nejsou navržena nová vedení a zařízení primerní sítě VN. Rozvojové lokality budou pokryty ze stávajících trafostanic sítí NN. V souladu s vývojem požadavků na zajištění příkonu v sídlech obdobného charakteru se v návrhu ÚPN již nepředpokládá výhledová maximální elektrizace všech objektů se zajištěním elektrického vytápění. Zásobování teplem v objektech trvalého bydlení se bude i v časovém horizontu ÚPN orientovat spíše na využití i dalších zdrojů tepla – v případě řešeného území by se jednalo většinou o zkapalněné topné plyny, případně dřevoplyn a v menším množství LTO náhradou za tepelné zdroje na pevná paliva eventuelně zemní plyn v případě výhledové plynofikace obce. To znamená, že se ve výhledu neočekávají výrazné požadavky na zvýšení příkonu ve stávající zástavbě. U navrhovaných nových domů se rovněž nepředpokládá komplexní elektrizace s vytápěním.  V návrhu jde tedy spíše o optimalizaci využití stávající sítě VN s doplněním nových zařízení soustavy NN pro nové rozvojové plochy. Současně je třeba počítat podle provozních potřeb s postupnou rekonstrukcí sekunderní sítě NN a s jejím posílením zejména tam, kde bude možno pokrýt zvýšení příkonu v nových lokalitách z rezervy ve výkonu stávajících trafostanic. Po jejím vyčerpání bude možno zvýšit výkon stávajících TS výměnou transformátoru, případně bude nutno počítat s rekonstrukcí TS. Tyto činnosti budou probíhat postupně v čase podle skutečných požadavků na zajištění příkonu.

Na základě urbanistického návrhu rozvoje obce byla zpracována předběžná bilance pro zajištění příkonu, která je vyčíslena v samostatné příloze jako přírůstek k  současnému stavu pro rozhodující oblasti, soustřeďující plošně jednotlivé lokality návrhu.

Návrh stupně elektrizace v časovém horizontu ÚPN :   návrh dostavby RD

V bilancích jsou použita následující měrná zatížení na úrovni DTS :

Kategorie :                                                                                           Podíl odběrů na max.zatížení

A ………..osvětlení a drobné spotřebiče …………….1,26 kW/b.j. 	0,50

B1……….A + vaření…………………………………    2,02 kW/b.j. 	1,00

B2……….A + TUV + vaření…………………………   2,67 kW/b.j. 	0,50

C1……….B2 + akumulační vytápění………………..10,30 kW/RD	0,17

C2……….B2 + přímotopné vytápění………………  16,80 kW/RD	1,00

Sídla negazifikovaná – 20 % v kat. C1, 10 % v kat. C2, 50 % domů v kat. B1, 20 % domů v kat. B2

– tj. průměrně 3,307 kW/RD

Celková energetická bilance přírůstku příkonu – zatížení na úrovni DTS (viz též tabulka v příloze) :

| Sídlo | Počet RD | KW/RD | P (kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| Lidmaň | 92 | 3,307 | 304,2 |

4.   Telekomunikace

Současný stav

Místní telekomunikační síť

Řešené území je připojeno do telekomunikačního obvodu ÚTO Pelhřimov, MTO Černovice a Obrataň. V řešeném území jsou provedeny nové telekomunikační rozvody, které splňují požadavky na 200% telefonizaci území. Telefonizace je provedena kabelovými rozvody, místně v malé míře i vzdušným vedením.

Dálkové kabely

Řešeným územím neprochází trasa dálkových kabelů správce sítě Telefónica O2.

Radioreléové trasy

Radioreléové trasy a jejich ochranná pásma nejsou v ÚAP dokumentovány a nebudou proto navrženým rozvojem nízkopodlažní zástavby venkovského typu dotčeny. Na vrchu  Svidník mimo řešené území je umístěn vysílač provozovatelů mobilního spojení.

Ochranná pásma podzemních sítí elektronických komunikací je nutno při navrhovaném rozvoji obce respektovat.

Ochranná pásma telekomunikačních zařízení  podle § 92 zákona č.151/2000 Sb. o telekomunikacích.

K ochraně telekomunikačních zařízení se zřizují ochranná pásma.

Ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedení vzniká dnem nabytí právní  moci územního rozhodnutí o umístění stavby.

Ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

V ochranném pásmu podzemních telekomunikačních vedení je zakázáno :

provádět bez souhlasu jejich vlastníka zemní práce,

zřizovat stavby či umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení a provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k podzemnímu telekomunikačnímu vedení nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost jeho provozu,

vysazovat trvalé porosty.

Ochranná pásma ostatních telekomunikačních zařízení vznikají dnem právní moci územního rozhodnutí o ochranném pásmu. Účastníkem územního řízení o ochranném pásmu je Úřad.

Ochranné pásmo nadzemních telekomunikačních vedení vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu a je v něm zakázáno zřizovat stavby, elektrická vedení a železné konstrukce, umísťovat jeřáby, vysazovat porosty, zřizovat vysokofrekvenční zařízení a nebo jinak způsobovat elektromagnetické stíny, odrazy nebo rušení.

Návrh řešení

Jednotná telefonní síť je v podstatě nová a proto v  dobrém technickém stavu. Postupně bude rozšiřována dle záměrů a potřeb provozovatele i uživatelů. Bude probíhat běžná údržba a modernizace zařízení. Požadavky na zajištění dalších telefonních linek v nových rozvojových plochách bude Telefónica O2  a.s. řešit individuálně s konkrétními investory nových objektů postupně po vypracování podrobných investičních záměrů v jednotlivých lokalitách, s využitím ponechaných rezerv v kabelové MTS, s použitím vysokofrekvenčních technologií atp.

##### občanské vybavení veřejné infrastruktury

Územní plán považuje stávající občanské vybavení za v zásadě plošně stabilizované. Lze předpokládat že v rámci ploch občanského vybavení, určených pro veřejné vybavení, dojde k případné restrukturalizaci dle aktuálních nároků, plošné vymezení pro tuto funkci je ale dostatečné.

veřejná prostranství

Územní plán potvrzuje stávající veřejná prostranství sídla v řešeném území a klade důraz na uspokojivý standard veřejných prostranství, který je určujícím pro celkový obytný standard území. Lze předpokládat, že v případné navazující dokumentaci, zpracované například v rámci programu obnovy venkova, budou veřejná prostranství v obci zpracována ve větším detailu a tato dokumentace se stane základem důsledné revitalizace těchto prostranství.

Specifickým druhem veřejných prostranství je veřejná zeleň; územní plán potvrzuje stávající plochy veřejné zeleně; i tato součást veřejných prostranství bude patrně logicky v budoucnu předmětem – spolu s komplexním pohledem na celé území – specificky zaměřené dokumentace.

J	Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

Obec Lidmaň má v současné době cca 300 stálých obyvatel, dalších cca 200 obyvatel užívá rekreační objekty v obci. Počet obyvatel v obci je spíše stabilizovaný, v dlouhodobější perspektivě je žádoucí nabídnout přiměřenou možnost výstavby nových rodinných domů, a tak vytvořit předpoklad příznivého demografického rozvoje. Zastavěné území je v současné době využito (z hlediska trvalého i rekreačního bydlení) poměrně efektivně.

Rovněž je žádoucí zpevnit – zejména ve vlastní obci Lidmaň – stávající strukturu zastavěného území; z tohoto důvodu navrhuje územní plán doplnění existujících proluk v této struktuře, případně přiměřený rozvoj stávající struktury; nový rozvoj je navrhován na plochách, jež zcela logicky doplňují zastavěné území a umožňují rozvíjet dále charakteristickou zástavbu obce.

Územní plán předpokládá v horizontu cca následujících 20 let (hrubý časový horizont územního plánu obce) rozvoj v lokalitách BV1 až BV8 (ve vlastní obci Lidmaň), v lokalitě BV9 (v Lidmaňce) a v lokalitách BV10 a BV11 (ve Lhotce) – jejich celková předpokládaná reálná kapacita činní cca 50 rodinných domů (Lidmaň: 42, Lidmaňka: 5, Lhotka: 4).

Zároveň lze předpokládat, že část stávající zástavby i část nové výstavby bude využívána pro individuální rekreaci – územní plán již nepředpokládá rozvoj ploch individuální rekreace; žádoucí je, aby logická potřeba rekreačního bydlení dostala příležitost k realizaci v rámci stávající a nové zástavby, respektující charakteristický ráz obce.

Územním plánem navržený rozvoj je možno považovat za reálný – jedná se o cca 2rodinné domy ročně ve vlastní obci Lidmaň (část z nich bude patrně využita pro rekreační bydlení) a necelého 0,5 domu ročně ve zbývajícím správním území obce (rovněž s reálným předpokladem částečného využití pro rekreační bydlení). Navržený rozvoj vytváří předpoklad pro uspokojivý demografický výhled obce.

K	Vyhodnocení koordinace využívání území

z hlediska širších územních vztahů

Řešené území Územního plánu Lidmaň - správní území obce leží v Kraji Vysočina, v okrese Pelhřimov, při jeho západním okraji. Správní území leží na jih od poměrně významné silnice, propojující ve východozápadním směru města Tábor a Pelhřimov  (silnice I/19 Milevsko - Jihlava). Správní území obce se rozkládá po obou stranách silnice II/12818, propojující je s nejvýznamnějším centrem v okolí - městem Černovice, v jehož přirozeném širším spádovém území se správní území obce nachází. S dalším významnějším centrem v okolí - Kamenicí nad Lipou - je propojuje ze silnice II/12818 odpojující se silnice 12819. Vzdálenějšími významnými centry jsou města Tábor a Pelhřimov, přičemž  silnější spádovost je možno sledovat ve vztahu k  okresnímu městu Pelhřimov (obec s rozšířenou působností – ORP – pro obec Lidmaň).

Obec Lidmaň je členem Sdružení obcí Svidník, do něhož dále patří město Černovice a obce Dobrá Voda, Hojovice, Křeč, Obrataň a Věžná. Tyto obce úzce spolupracují při rozvoji společně sdíleného území. Správní území obce Lidmaň se rozkládá - spolu se správními územími zbývajících obcí, sdružených v Mikroregionu Svidník - ve velice atraktivní krajině, která má značný potenciál z hlediska využití pro turistický ruch a sportovně-rekreační aktivity.

Územní plán Lidmaň byl koordinován se správními územími sousedních obcí, zejména z hlediska technické infrastruktury a územního systému ekologické stability. Jedná se o propojení vodovodu Lidmaň – Dobrá Voda u Pacova a o vymezení ÚSES ve vazbě na sousední správní území obcí Dobrá Voda u Pacova a Moraveč.

L	Vyhodnocení splnění požadavků zadání

Zadání územního plánu Lidmaň, upravené dle vydaných stanovisek, požadavků a podnětů v rámci projednání návrhu Zadání, bylo schváleno zastupitelstvem obce (2012) a stalo se výchozím dokumentem pro zpracování návrhu územního plánu Lidmaň.

Územní plán vychází z tohoto schváleného Zadání a naplňuje jeho jednotlivé požadavky – podrobněji viz kapitoly A až O části Návrh ÚP a kapitoly I, J, K a N části Odůvodnění ÚP.

Územní plán Lidmaň vymezuje plochy stabilizované a plochy změn: plochy smíšené obytné – bydlení venkovské, plochy občanského vybavení – veřejné vybavení, plochy občanského vybavení – sport a rekreace,plochy rekreace, plochy výroby a skladování – výroba nerušící, obchod, služby, plochy výroby a skladování – zemědělské hospodaření, plochy technické infrastruktury, plochy veřejných prostranství, plochy vodní a vodohospodářské, plochy zemědělské, plochy zemědělské – pěstební, plochy lesní, plochy přírodní; jiné plochy není třeba – vzhledem k povaze a charakteru řešeného území – vymezovat.

Samostatně byl zpracován Výkres koncepce technické infrastruktury z důvodu lepší čitelnosti a srozumitelnosti Hlavního výkresu.

Územní plán potvrzuje a dále rozvíjí charakteristický ráz struktury zástavby sídla; z tohoto důvodu je v rozvojových lokalitách pro výstavbu rodinných domů (plochy smíšené obytné – bydlení venkovské) doporučena minimální velikost pozemků pro výstavbu 1.000 m2. Zároveń je doporučeno, aby nová výstavba byla postupně realizována v místě obvyklým způsobem.

Územní plán stanovuje, že stavbou, pro kterou může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace a autorský dozor jen autorizovaný architekt, je nemovitá kulturní památka kostel Narození Panny Marie v Lidmani.

Územní plán je zpracován kompatibilně s metodikou MINIS; do 90 dnů po vydání ÚP budou data Územního plánu Lidmaň předána dle metodiky MINIS ve formátu ArcGIS.

M	Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 SZ), s odůvodněním potřeby jejich vymezení

Územní plán neobsahuje žádné záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v Zásadách územního rozvoje kraje Vysočina (vydaných dne 16.9.2008, které nabyly účinnosti dne 22.11.2008).

N	Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

Vyhodnocení předpokládaných důsledků

navrhovaného řešení

na zemědělský půdní fond (ZPF)

Územní plán obce Lidmaň předpokládá zábor zemědělské půdy v k.ú. Lidmaň, o výměře 7,1893 ha a v k.ú. Lidmaňka o výměře 0,8514 ha, což je celkem v správním území obce 8,0407 ha. Z toho je 1,3603 ha zemědělské půdy v zastavěném území.

Na vývoj půd v zájmovém území měl hlavní vliv reliéf terénu, půdotvorný substrát a klimatické poměry. Půdy v zájmovém území jsou popsány bonitovanými půdně ekologickými jednotkami (dále BPEJ). Vlastnosti BPEJ jsou vyjádřeny pětimístným číselným kódem. První číslo v kódu BPEJ charakterizuje klimatický region, druhé dvojčíslí charakterizuje hlavní půdní jednotky a poslední dvojčíslí charakterizuje kombinaci sklonitosti a expozice, přičemž poslední číslo charakterizuje skeletovitost a hloubku půdy.

Rozvojem obce plánovaným v rámci územního plánu obce Račice jsou postiženy půdy těchto BPEJ:

8.34.21

8.50.01

8.50.11

8.67.01

Jedná se o půdy následujících charakteristik:

Charakteristika klimatického regionu

8 – klimatický region MCh – mírněchladný, vlhký

Charakteristiky hlavních půdních jednotek

34 – Kambizemě dystrické, kambizemě modální mezobazické i kryptopodzoly modální na žulách, rulách, svorech a fylitech, středně těžké lehčí až středně skeletovité, vláhově zásobené, vždy však v mírně chladném klimatickém regionu.

50 – Kambizemě oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných horninách (které nejsou v HPJ 48,49), středně těžké lehčí až středně těžké, slabě až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření.

67 – Gleje modální na různých substrátech často vrstevnatě uložených, v polohách širokých depresí a rovinných celků, středně těžké až těžké, při vodních tocích závislé na výšce hladiny toku, zaplavované, těžko odvodnitelné.

Charakteristiky sklonitosti a expozice (čtvrté číslo kódu BPEJ)

0 – úplná rovina až rovina se všesměrnou expozicí

1 – mírný sklon (3-7º) se všesměrnou expozicí

2 – mírný sklon (3-7º) s jižní (jihozápadní až jihovýchodní) expozicí

Charakteristiky skeletovitosti a hloubky půdy (pátá číslice kódu BPEJ)

1 – bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá, hluboká, středně hluboká

Půdy jsou podle BPEJ dle vyhlášky MŽP č. 48/2011 Sb. o stanovení tříd ochrany, rozděleny do pěti tříd ochrany zemědělské půdy.

Tabulka bilance ploch záboru:

| lokalita | plocha lokality (dle KN) [ha] | parcely (dle KN) | plocha záboru parcel dle KN [ha] | BPEJ (dle KN) | výměra záboru zem. p. dle BPEJ [ha] | druh pozemku (dle KN) | Z toho zem. p. v zastavěném území [ha] | Investice do půdy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Lidmaň |  |  |  |  |  |  |  |
| BV1 | 1,6121 | 1 | 0,1318 | - | - | zast.pl. a nádv. |  |  |
|  |  | 114/1 | 0,1921 | - | - | zast.pl. a nádv |  |  |
|  |  | 114/2 | 0,2002 | - | - | zast.pl. a nádv |  |  |
|  |  | 114/4 | 0,1266 | - | - | zast.pl. a nádv |  |  |
|  |  | 114/5 | 0,0887 | - | - | zast.pl. a nádv |  |  |
|  |  | 115 | 0,0030 | - | - | zast.pl. a nádv |  |  |
|  |  | 777 | 0,0568 | - | - | ost.plocha |  |  |
|  |  | 778 | 0,1037 | - | - | ost.plocha |  |  |
|  |  | 779 | 0,0512 | - | - | ost.plocha |  |  |
|  |  | 823 | 0,0494 | - | - | ost.plocha |  |  |
|  |  | 825 | 0,0629 | - | - | ost.plocha |  |  |
|  |  | 826/1 | 0,1333 | - | - | ost.plocha |  |  |
|  |  | 826/3 | 0,2972 | - | - | ost.plocha |  |  |
|  |  | 1104 | 0,1110 | - | - | ost.plocha |  |  |
|  |  | 1005/3 | 0,0042 | - | - | ost.plocha |  |  |
| BV2 | 0,3846 | 1143/5 | 0,2493 | 8.34.21 | 0,2493 | tr.trav.porost | 0,2493 |  |
|  |  | 1143/28 | 0,1353 | 8.34.21 | 0,1353 | tr.trav.porost | 0,1353 |  |
| BV3 | 0,5155 | 56/2 | 0,5155 | 8.34.21 | 0,5155 | zahrada |  |  |
| BV4 | 1,6908 | 99/3 | 0,3102 | 8.34.21 | 0,3102 | orná půda |  |  |
|  |  | 99/4 | 0,0453 | 8.34.21 | 0,0453 | orná půda |  |  |
|  |  | 100/1 | 0,0761 | 8.34.21 | 0,0761 | tr.trav.porost | 0,0761 |  |
|  |  | 110/2 | 0,0348 | 8.34.21 | 0,0348 | tr.trav.porost | 0,0348 |  |
|  |  | 63 | 0,0009 | 8.34.21 | 0,0009 | tr.trav.porost | 0,0009 |  |
|  |  | 101 | 0,0110 | 8.34.21 | 0,0110 | tr.trav.porost | 0,0110 |  |
|  |  | 109 | 0,0008 | - | - | zast.pl.a nádv. |  |  |
|  |  | 119/2 | 0,0244 | 8.34.21 | 0,0244 | tr.trav.porost |  |  |
|  |  | 119/8 | 0,6119 | 8.34.21 | 0,6119 | orná půda |  |  |
|  |  | 119/9 | 0,0317 | 8.34.21 | 0,0317 | orná půda |  |  |
|  |  | 119/10 | 0,2137 | 8.34.21 | 0,2137 | orná půda |  |  |
|  |  | 119/11 | 0,1221 | 8.34.21 | 0,1221 | orná půda |  |  |
|  |  | 119/12 | 0,0151 | 8.34.21 | 0,0151 | orná půda |  |  |
|  |  | 119/16 | 0,0662 | 8.34.21 | 0,0662 | orná půda |  |  |
|  |  | 119/18 | 0,0470 | 8.34.21 | 0,0470 | orná půda |  |  |
|  |  | 119/19 | 0,0796 | 8.34.21 | 0,0796 | orná půda |  |  |
| BV5 | 0,0997 | 106/2 | 0,0393 | 8.34.21 | 0,0393 | orná půda |  |  |
|  |  | 119/15 | 0,0496 | 8.34.21 | 0,0496 | orná půda |  |  |
|  |  | 119/17 | 0,0108 | 8.34.21 | 0,0108 | orná půda |  |  |
| BV6 | 1,4198 | 340/2 | 0,0027 | 8.34.21 | 0,0027 | orná půda |  |  |
|  |  | 121 | 0,3698 | 8.34.21 | 0,3698 | tr.trav.porost |  | 0,2822 |
|  |  | 122 | 1,0473 | 8.34.21 | 1,0473 | tr.trav.porost |  | 1,0473 |
| BV7 | 0,0456 | 734/1 | 0,0456 | - | - | zast.pl.a nádv. |  |  |
| BV8 | 0,3786 | 495/1 | 0,2911 | 8.50.11 | 0,2911 | tr.trav.porost | 0,2911 |  |
|  |  | 495/3 | 0,0845 | 8.50.11 | 0,0845 | tr.trav.porost | 0,0845 |  |
|  |  | 237 | 0,0030 | - | - | zast.pl.a nádv |  |  |
| BV10 | 0,4733 | 1014 | 0,2070 | 8.67.01 | 0,0419 | tr.trav.porost |  |  |
|  |  |  |  | 8.50.01 | 0,1651 |  |  |  |
|  |  | 1015/2 | 0,2663 | 8.67.01 | 0,2663 | tr.trav.porost |  | 0,1426 |
| BV11 | 0,1903 | 1004/1 | 0,1903 | 8.67.01 | 0,0196 | tr.trav.porost |  |  |
|  |  |  |  | 8.50.01 | 0,1707 |  |  |  |
| SR1 | 0,2814 | 124/1 | 0,2814 | 8.67.01 | 0,2814 | tr.trav.porost |  |  |
| ZH1 | 1,3277 | 501/20 | 0,0844 | - | - | ost.plocha |  |  |
|  |  | 501/60 | 0,0013 | 8.34.21 | 0,0013 | orná půda |  |  |
|  |  | 501/61 | 0,0023 | 8.34.21 | 0,0023 | orná půda |  |  |
|  |  | 501/62 | 0,0139 | 8.34.21 | 0,0139 | orná půda |  |  |
|  |  | 501/63 | 0,3189 | 8.34.21 | 0,3189 | orná půda |  |  |
|  |  | 501/9 | 0,1857 | 8.34.21 | 0,1622 | tr.trav.porost |  |  |
|  |  |  |  | 8.50.11 | 0,0235 |  |  |  |
|  |  | 454 | 0,0665 | 8.34.21 | 0,0665 | orná půda |  |  |
|  |  | 501/71 | 0,0244 | 8.50.11 | 0,0010 | tr.trav.porost |  |  |
|  |  |  |  | 8.34.21 | 0,0234 |  |  |  |
|  |  | 501/72 | 0,0467 | 8.34.21 | 0,0443 | tr.trav.porost |  |  |
|  |  |  |  | 8.50.11 | 0,0024 |  |  |  |
|  |  | 501/81 | 0,0100 | - | - | ost.plocha |  |  |
|  |  | 501/82 | 0,0032 | - | - | ost.plocha |  |  |
|  |  | 501/83 | 0,0051 | - | - | ost.plocha |  |  |
|  |  | 510/109 | 0,1138 | 8.34.21 | 0,1138 | tr.trav.porost |  |  |
|  |  | 501/10 | 0,1338 | 8.34.21 | 0,1338 | tr.trav.porost |  |  |
|  |  | 501/110 | 0,0089 | 8.34.21 | 0,0089 | tr.trav.porost |  |  |
|  |  | 501/111 | 0,0599 | 8.34.21 | 0,0599 | tr.trav.porost |  |  |
|  |  | 501/11 | 0,1892 | 8.34.21 | 0,1892 | tr.trav.porost |  |  |
|  |  | 344 | 0,0597 | 8.34.21 | 0,0597 | tr.trav.porost |  | 0,0018 |
| ZH2 | 0,4313 | 501/7 | 0,4209 | 8.34.21 | 0,4209 | tr.trav.porost | 0,4209 |  |
|  |  | 501/17 | 0,0021 | 8.34.21 | 0,0021 | tr.trav.porost | 0,0021 |  |
|  |  | 501/118 | 0,0053 | 8.34.21 | 0,0053 | tr.trav.porost | 0,0053 |  |
|  |  | 501/119 | 0,0030 | 8.34.21 | 0,0030 | tr.trav.porost | 0,0030 |  |
| ZH3 | 0,1504 | 737 | 0,1028 | 8.34.21 | 0,1028 | orná půda |  |  |
|  |  | 734/2 | 0,0219 | - | - | ost.plocha |  |  |
|  |  | 747/3 | 0,0046 | - | - | ost.plocha |  |  |
|  |  | 747/4 | 0,0211 | - | - | ost.plocha |  |  |
| k.ú. Lidmaňka |  |  |  |  |  |  |
| BV9 | 0,9097 | 39 | 0,0320 | - | - | zast.pl.a nádv. |  |  |
|  |  | 71/1 | 0,4548 | 8.34.21 | 0,4548 | tr.trav.porost |  |  |
|  |  | 71/3 | 0,0058 | 8.34.21 | 0,0058 | tr.trav.porost |  |  |
|  |  | 71/4 | 0,3161 | 8.34.21 | 0,3161 | tr.trav.porost |  |  |
|  |  | 71/5 | 0,0096 | 8.34.21 | 0,0096 | tr.trav.porost | 0,0096 |  |
|  |  | 71/6 | 0,0364 | 8.34.21 | 0,0364 | tr.trav.porost | 0,0364 |  |
|  |  | 71/7 | 0,0007 | 8.34.21 | 0,0007 | tr.trav.porost |  |  |
|  |  | 72 | 0,0280 | 8.34.21 | 0,0280 | tr.trav.porost |  |  |
|  |  | 34 | 0,0055 | - | - | zast.pl.a nádv. |  |  |
|  |  | 347 | 0,0010 | - | - | ost.plocha |  |  |
|  |  | 76 | 0,0198 | - | - | ost.plocha |  |  |
| Celkem | 9,9108 |  | 9,9108 |  | 8,0407 | 0,0000 | 1,3603 | 1,4739 |

Půdy uvažované v územním plánu k rozvoji obce jsou tvořeny půdami v I, III a V třídy ochrany.

Půdy postižené rozvojem obce jsou v jednotlivých třídách dotčeny následovně:

Půdy I. třídy ochrany – 5,7085 ha (85,45 %)

Půdy III. třídy ochrany – 0,3627 ha (5,43 %)

Půdy I. třídy ochrany – 0,6092 ha (9,12 %)

Funkční využití a vymezení rozvojových ploch je odůvodněno urbanistickým návrhem územního plánu v kapitole C Odůvodnění a vychází z projednaného a schváleného zadání územního plánu.

Plochy ÚSES jsou zakresleny v grafické části územního plánu a popsány v kapitole C návrhu a kapitole E odůvodnění návrhu územního plánu.

Správní území obce se nachází z větší části v dílčím povodí Dolní Vltava, povodí 3. řádu Želivka (1-09-02) a je odvodňováno Cerekvickým potokem č.h.p. 1-09-02-006/0. Severozápadní cíp území obce je součástí dílčího povodí Horní Vltava, povodí 3. Řádu Lužnice od Nežárky po ústí (1-07-04) a je odvodňován Černovickým potokem č.h.p. 1-07-04-027/0. Návrh záborů zemědělské půdy neovlivní významně negativně hydrologické a odtokové poměry v území. Zábory dle návrhu ÚP postihují 1,4739 ha odvodněných ploch.

Obrázek:  Povodí v území (zdroj: http://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=vtu&)

Při zpracování územního plánu byly respektovány podmínky ochrany ZPF, vyplývající ze zákona ČNR č. 334/1992Sb. o ochraně ZPF a vyhlášky MŽP č.13/1994 Sb. ve znění pozdějších úprav, kterými se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.

Vyhodnocení záboru ZPF je zpracováno dle společného metodického doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu“ vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR a Ústavem územního rozvoje 2011. Dle tohoto metodického pokynu se v zastavěném území nevyhodnocuje zábor do výměry 2 000 m2 a plochy pro bydlení. Vyhodnocovány nejsou též plochy přestavby.

Zábory ZPF jsou vyznačeny v grafické části, kde je též zakreslena hranice současně zastavěného území, která vymezuje hranici zastavěného území obce podle platných předpisů.

Způsob využití rozvojových ploch vyvolávajících zábor zemědělské půdy:

BV	- Plochy smíšené obytné – bydlení venkovské

SR	- Plochy občanského vybavení – sport rekreace

ZH	- Plochy výroby a skladování – zemědělské hospodaření

Tabulka "Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond"

| číslo lokality | Způsob využití plochy | Celkový zábor ZPF [ha] | Zábor ZPF podle jednotlivých kultur [ha] | Zábor ZPF podle tříd ochrany [ha] | Investice do půdy | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | orná půda | chmelnice | vinice | zahrady | ovocné sady | trvalé travní porosty | I. | II. | III. | IV. | V. |  |  |
| Katastrální území: Lidmaň |
| BV3 | Plochy smíšené obytné - bydlení venkovské | 0,5155 |  |  |  | 0,5155 |  |  | 0,5155 |  |  |  |  |  | 8,77 |
| BV4 | Plochy smíšené obytné - bydlení venkovské | 1,5672 | 1,5428 |  |  |  |  | 0,0244 | 1,5672 |  |  |  |  |  | 26,68 |
| BV5 | Plochy smíšené obytné - bydlení venkovské | 0,0997 | 0,0997 |  |  |  |  |  | 0,0997 |  |  |  |  |  | 1,70 |
| BV6 | Plochy smíšené obytné - bydlení venkovské | 1,4198 | 0,0027 |  |  |  |  | 1,4171 | 1,4198 |  |  |  |  | 1,3295 | 24,17 |
| BV10 | Plochy smíšené obytné - bydlení venkovské | 0,4733 |  |  |  |  |  | 0,4733 |  |  | 0,1651 |  | 0,3082 | 0,1426 | 8,06 |
| BV11 | Plochy smíšené obytné - bydlení venkovské | 0,1903 |  |  |  |  |  | 0,1903 |  |  | 0,1707 |  | 0,0196 |  | 3,24 |
| Plochy smíšené obytné celkem | 4,0755 | 1,6452 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5155 | 0,0000 | 1,9148 | 3,6022 | 0,0000 | 0,1651 | 0,0000 | 0,3082 | 1,4721 | 72,61 |
| SR1 | Plochy občanského vybavení - sport a rekreace | 0,2814 |  |  |  |  |  | 0,2814 |  |  |  |  | 0,2814 |  | 4,79 |
| Plochy občanského vybavení celkem | 0,2814 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2814 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2814 | 0,0000 | 4,79 |
| ZH1 | Plochy výroby a skladování - zemědělské hospodaření | 1,2250 | 0,4029 |  |  |  |  | 0,8221 | 1,1981 |  | 0,0269 |  |  | 0,0018 | 20,85 |
| ZH3 | Plochy výroby a skladování - zemědělské hospodaření | 0,1028 | 0,1028 |  |  |  |  |  | 0,1028 |  |  |  |  |  | 1,75 |
| Plochy výroby a skladování celkem | 1,3278 | 0,5057 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8221 | 1,3009 | 0,0000 | 0,0269 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 22,60 |
| ZÁBOR ZPF CELKEM | 5,8750 | 2,1509 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5155 | 0,0000 | 3,2086 | 4,9031 | 0,0000 | 0,3627 | 0,0000 | 0,6092 | 1,4739 | 100,00 |
| % |  | 100,00 | 36,61 | 0,00 | 0,00 | 8,77 | 0,00 | 54,61 | 83,46 | 0,00 | 6,17 | 0,00 | 10,37 | 25,09 |  |

| číslo lokality | Způsob využití plochy | Celkový zábor ZPF [ha] | Zábor ZPF podle jednotlivých kultur [ha] | Zábor ZPF podle tříd ochrany [ha] | Investice do půdy | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | orná půda | chmelnice | vinice | zahrady | ovocné sady | trvalé travní porosty | I. | II. | III. | IV. | V. |  |  |
| Katastrální území: Lidmaňka |
| BV9 | Plochy smíšené obytné-bydlení venkovské | 0,8054 |  |  |  |  |  | 0,8054 | 0,8054 |  |  |  |  |  | 100,00 |
| Plochy smíšené obytné celkem | 0,8054 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8054 | 0,8054 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,00 |
| ZÁBOR ZPF CELKEM | 0,8054 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8054 | 0,8054 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,00 |
| % |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  | Způsob využití plochy | Celkový zábor ZPF [ha] | Zábor ZPF podle jednotlivých kultur [ha] | Zábor ZPF podle tříd ochrany [ha] | Investice do půdy | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | orná půda | chmelnice | vinice | zahrady | ovocné sady | trvalé travní porosty | I. | II. | III. | IV. | V. |  |  |
| Obec Lidmaň Celkem |
|  | k.ú. Lidmaň | 4,2658 | 1,6452 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5155 | 0,0000 | 2,1051 | 3,6022 | 0,0000 | 0,3358 | 0,0000 | 0,3278 | 1,4721 | 63,86 |
|  | k.ú. Lidmaňka | 0,8054 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8054 | 0,8054 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 12,06 |
| Plochy smíšené obytné celkem | 5,0712 | 1,6452 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5155 | 0,0000 | 2,9105 | 4,4076 | 0,0000 | 0,3358 | 0,0000 | 0,3278 | 1,4721 | 75,91 |
|  | k.ú. Lidmaň | 0,2814 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2814 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2814 | 0,0000 | 4,21 |
| Plochy občanského vybavení celkem | 0,2814 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2814 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2814 | 0,0000 | 4,21 |
|  | k.ú. Lidmaň | 1,3278 | 0,5057 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8221 | 1,3009 | 0,0000 | 0,0269 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,88 |
| Plochy výroby a skladování celkem | 1,3278 | 0,5057 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8221 | 1,3009 | 0,0000 | 0,0269 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,88 |
| ZÁBOR ZPF CELKEM | 6,6804 | 2,1509 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5155 | 0,0000 | 4,0140 | 5,7085 | 0,0000 | 0,3627 | 0,0000 | 0,6092 | 1,4739 | 100,00 |
| % |  | 100,00 | 32,20 | 0,00 | 0,00 | 7,72 | 0,00 | 60,09 | 85,45 | 0,00 | 5,43 | 0,00 | 9,12 | 22,06 |  |

Zdůvodnění navrhovaného řešení – plochy pro bydlení

Zastavitelné plochy (takřka výhradně určené pro výstavbu izolovaných rodinných domů) jsou  vymezovány v přiměřeném rozsahu, odpovídajícím předpokládanému rozvoji obce v horizontu cca dvaceti let – jedná se reálně o cca maximálně 50 rodinných domů (tedy cca 2,5 rodinných domů ročně, což odpovídá předpokládaným reálným potřebám rozvoje obce). Rozvojové lokality jsou vymezovány v přímé vazbě na stávající zastavěné území a převážně logicky doplňují a zpevňují stávající strukturu zástavby. Rozvojové lokality jsou navrženy s respektem k přiléhajícímu krajinnému prostředí a s ohledem na minimální zábor zemědělského půdního fondu.

Vyhodnocení předpokládaných důsledků

navrhovaného řešení

na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)

Území obce Lidmaň leží v přírodní lesní oblasti 16 – Českomoravská vrchovina. Českomoravská vrchovina je největší PLO v České republice Převládají tu mírně zvlněné tvary s rozlehlými plošinami a plochými hřbety. Nejvyšší části si zachovaly rozsáhlé komplexy lesů, v nižších polohách zůstávají lesy převážně na svazích, kamenitých nebo zamokřených půdách a je tu více rozdroben.

V území převládají soubory lesních typů: 5S - Svěží jedlová bučina (Abieto - Fagetum mesotrophicum),  a 5K - Kyselá jedlová bučina (Abieto - Fagetum acidophilum).

Na území obce je mírně podprůměrné zastoupení lesa a to 28,93 %.

Na lesních plochách je vymezena převážná část prvků ÚSES. ÚSES na lesních pozemcích nevyžaduje významné změny v lesním hospodářství, vhodná je podpora přirozené druhové skladby v porostech.

Územní plán nepředpokládá zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa.

O	Rozhodnutí o námitkách

včetně samostatného odůvodnění

Zpracuje pořizovatel – viz OOP.

P	Vyhodnocení připomínek

Zpracuje pořizovatel – viz OOP.